| 新能源汽车推广应用推荐车型目录 （2017 年 第 11 批） 一、新发布车型 1、中国第一汽车集团公司 解放牌 CA6860URBEV22纯电动城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC252653 外廓尺寸长（mm）： 8580 外廓尺寸宽（mm）： 2500 外廓尺寸高（mm）： 3060,3250 总质量（kg）： 12500 整备质量（kg）： 7830,8030 最高车速（km/h）： 69 续驶里程（km，等速法）： 310 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.194 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 13.50 电池系统能量密度（Wh/kg）： 137.27 储能装置种类： 磷酸铁锂电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 135/3000/2000 储能装置总储电量（kWh）： 138.24 |  |
| --- | --- |
| 2、东风汽车公司 俊风牌 DFA7000F1A1BEV纯电动轿车 车辆基本信息 配置ID： NC255664 外廓尺寸长（mm）： 4530 外廓尺寸宽（mm）： 1730 外廓尺寸高（mm）： 1490 总质量（kg）： 1690 整备质量（kg）： 1315 最高车速（km/h）： 115 30分钟最高车速（km/h）： 105 续驶里程（km，工况法）： 171 电池系统能量密度（Wh/kg）： 122.25 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）： 15.70 储能装置种类： 三元材料锂离子电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 45/4500/190 |  |

| 3、东风汽车公司 东风牌 EQ1045TTBEV纯电动载货汽车 车辆基本信息 配置ID： NC252675 外廓尺寸长（mm）： 5900 外廓尺寸宽（mm）： 1980 外廓尺寸高（mm）： 2300,2720 总质量（kg）： 4495 整备质量（kg）： 3040 最高车速（km/h）： 100 续驶里程（km，等速法）： 240 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.342 电池系统能量密度（Wh/kg）： 124.46 储能装置种类： 三元锂离子电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 134/4000/720 储能装置总储电量（kWh）： 72.10 |  |
| --- | --- |
| 4、东风汽车公司 东风牌 EQ5041XLCACBEV1纯电动冷藏车 车辆基本信息 配置ID： NC234954 外廓尺寸长（mm）： 5145 外廓尺寸宽（mm）： 1760 外廓尺寸高（mm）： 2570 总质量（kg）： 4200 整备质量（kg）： 3190 最高车速（km/h）： 80 续驶里程（km，等速法）： 255 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.483 电池系统能量密度（Wh/kg）： 107.58 储能装置种类： 三元材料锂离子蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 100/4500/480 储能装置总储电量（kWh）： 73.50 |  |

| 5、东风汽车公司 东风牌 EQ5081XXYTFCEV燃料电池厢式运输车 车辆基本信息 配置ID： NC252863 外廓尺寸长（mm）： 6135 外廓尺寸宽（mm）： 2090 外廓尺寸高（mm）： 2600,2830 总质量（kg）： 7510 整备质量（kg）： 4320 最高车速（km/h）： 90 燃料种类： 燃料电池 续驶里程（km，等速法）： 305 燃料电池系统生产企业（主要包含电堆）： 爱德曼氢能源装备有限公司 燃料电池系统额定功率（kW）： 30 燃料电池系统峰值功率（kW）： 31 |  |
| --- | --- |
| 6、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5040XXYBEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息 配置ID： NC245791 外廓尺寸长（mm）： 5800,5980 外廓尺寸宽（mm）： 2036 外廓尺寸高（mm）： 2375,2590 总质量（kg）： 4495 整备质量（kg）： 3050 最高车速（km/h）： 100 续驶里程（km，等速法）： 570 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.300 电池系统能量密度（Wh/kg）： 130.20,137.09,136.95 储能装置种类： 三元材料锂离子 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 90/5000/480 储能装置总储电量（kWh）： 131.76 |  |

| 7、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5040XXYKBEV1纯电动厢式运输车 车辆基本信息 配置ID： NC253390 外廓尺寸长（mm）： 5995 外廓尺寸宽（mm）： 2120,2240 外廓尺寸高（mm）： 2890,3090 总质量（kg）： 4495 整备质量（kg）： 3000 最高车速（km/h）： 90 续驶里程（km，等速法）： 260 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.336 电池系统能量密度（Wh/kg）： 110.90 储能装置种类： 磷酸铁锂锂离子电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 100/3500/955 储能装置总储电量（kWh）： 82.43 |  |
| --- | --- |
| 8、东风汽车股份有限公司 东风牌 DFA5040XXYKBEV2纯电动厢式运输车 车辆基本信息 配置ID： NC253603 外廓尺寸长（mm）： 5995 外廓尺寸宽（mm）： 2100 外廓尺寸高（mm）： 2890,3090 总质量（kg）： 4495 整备质量（kg）： 3060 最高车速（km/h）： 90 续驶里程（km，等速法）： 310 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.350 电池系统能量密度（Wh/kg）： 118.82 储能装置种类： 磷酸铁锂蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 100/3500/955 储能装置总储电量（kWh）： 86.02 |  |

| 9、北京汽车制造厂有限公司 北京牌 BJ6610BG42BEV纯电动客车 车辆基本信息 配置ID： NC217930 外廓尺寸长（mm）： 6075 外廓尺寸宽（mm）： 1885 外廓尺寸高（mm）： 2285 总质量（kg）： 4432 整备质量（kg）： 2928 最高车速（km/h）： 100 续驶里程（km，等速法）： 208 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.232 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 16.10 电池系统能量密度（Wh/kg）： 91.38 储能装置种类： 磷酸铁锂蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 100/4000/680 储能装置总储电量（kWh）： 45.60 |  |
| --- | --- |
| 10、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5032TYHEV-H1纯电动路面养护车 车辆基本信息 配置ID： NC248908 外廓尺寸长（mm）： 5610 外廓尺寸宽（mm）： 1745 外廓尺寸高（mm）： 2205 总质量（kg）： 3494 整备质量（kg）： 2940 最高车速（km/h）： 90 续驶里程（km，工况法）： 240 电池系统能量密度（Wh/kg）： 123.70 吨百公里电耗（kWh/t·100km）： 8.49 储能装置种类： NCM 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 100/4600/700 储能装置总储电量（kWh）： 66.60 |  |

| 11、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5032ZXXEV-H1纯电动车厢可卸式垃圾车 车辆基本信息 配置ID： NC249012 外廓尺寸长（mm）： 4780 外廓尺寸宽（mm）： 1740 外廓尺寸高（mm）： 2080 总质量（kg）： 3494 整备质量（kg）： 2380 最高车速（km/h）： 90 续驶里程（km，工况法）： 240 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.480 电池系统能量密度（Wh/kg）： 123.70 储能装置种类： NCM 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 100/4600/700 储能装置总储电量（kWh）： 66.60 |  |
| --- | --- |
| 12、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5049XLCEV1纯电动冷藏车 车辆基本信息 配置ID： NC253424 外廓尺寸长（mm）： 5995 外廓尺寸宽（mm）： 2080,2280,2380 外廓尺寸高（mm）： 2980,3080,3280,3480 总质量（kg）： 4495 整备质量（kg）： 3450 最高车速（km/h）： 90 续驶里程（km，等速法）： 260 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.500 电池系统能量密度（Wh/kg）： 116.80 储能装置种类： 三元材料锂离子（NCM） 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 100/4200/1000 储能装置总储电量（kWh）： 83.20 |  |

| 13、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5049XSHEV1纯电动售货车 车辆基本信息 配置ID： NC253361 外廓尺寸长（mm）： 5995 外廓尺寸宽（mm）： 2130,2280 外廓尺寸高（mm）： 2920,3120,3320 总质量（kg）： 4495 整备质量（kg）： 3850 最高车速（km/h）： 90 续驶里程（km，等速法）： 260 电池系统能量密度（Wh/kg）： 116.80 吨百公里电耗（kWh/t·100km）： 7.30 储能装置种类： 三元材料锂离子（NCM） 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 100/4200/1000 储能装置总储电量（kWh）： 83.20 |  |
| --- | --- |
| 14、北汽银翔汽车有限公司 北京牌 BJ5030XXYDMN5X1BEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息 配置ID： NC251015 外廓尺寸长（mm）： 4925 外廓尺寸宽（mm）： 1835 外廓尺寸高（mm）： 1980,2115 总质量（kg）： 2780 整备质量（kg）： 1980 最高车速（km/h）： 100 续驶里程（km，工况法）： 150 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.489 电池系统能量密度（Wh/kg）： 111.90 储能装置种类： 三元锰酸锂动力电池 驱动电机类型： 永磁同步 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 95/9500/300 储能装置总储电量（kWh）： 55.10 |  |

| 15、天津一汽夏利汽车股份有限公司 宾果牌 CA7001EVB2纯电动轿车 车辆基本信息 配置ID： NC253468 外廓尺寸长（mm）： 4090 外廓尺寸宽（mm）： 1620 外廓尺寸高（mm）： 1510 总质量（kg）： 1340 整备质量（kg）： 1040 最高车速（km/h）： 100 30分钟最高车速（km/h）： 100 续驶里程（km，工况法）： 191.5 电池系统能量密度（Wh/kg）： 120.10 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）： 12.84 储能装置种类： 三元锂离子蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 35/6600/155 |  |
| --- | --- |
| 16、河北红星汽车制造有限公司 红星牌 HX5022XXYBEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息 配置ID： NC250702 配置ID： NC249991 外廓尺寸长（mm）： 4430 4430 外廓尺寸宽（mm）： 1626 1626 外廓尺寸高（mm）： 1930 1930 总质量（kg）： 2050 2050 整备质量（kg）： 1390 1390 最高车速（km/h）： 100 100 续驶里程（km，工况法）： 270 270 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.410 0.420 电池系统能量密度（Wh/kg）： 140.06 140.06 储能装置种类： 三元锂离子电池 三元锂离子电池 驱动电机类型： 永磁同步 永磁同步 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 60/9000/210 60/8000/180 储能装置总储电量（kWh）： 41.60 41.60 |  |

| 17、山西新能源汽车工业有限公司 远程牌 JHC6100BEVG2纯电动城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC250214 外廓尺寸长（mm）： 10500 外廓尺寸宽（mm）： 2500 外廓尺寸高（mm）： 3100,3220 总质量（kg）： 16500 整备质量（kg）： 11100,11500 最高车速（km/h）： 69 续驶里程（km，等速法）： 350 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.201 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 14.30 电池系统能量密度（Wh/kg）： 131.11 储能装置种类： 磷酸铁锂蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步牵引电动机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 150/3000/2500 储能装置总储电量（kWh）： 199.37 |  |
| --- | --- |
| 18、丹东黄海汽车有限责任公司 黄海牌 DD5040XXYEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息 配置ID： NC253122 外廓尺寸长（mm）： 5930 外廓尺寸宽（mm）： 2110 外廓尺寸高（mm）： 2950 总质量（kg）： 4495 整备质量（kg）： 3200 最高车速（km/h）： 90 续驶里程（km，等速法）： 260 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.486 电池系统能量密度（Wh/kg）： 116.80 储能装置种类： 三元复合材料电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 100/4200/1000 储能装置总储电量（kWh）： 83.20 |  |

| 19、华晨汽车集团控股有限公司 之怡牌 SY7000BEVDAJ纯电动轿车 车辆基本信息 配置ID： NC252688 外廓尺寸长（mm）： 4051 外廓尺寸宽（mm）： 1618 外廓尺寸高（mm）： 1511 总质量（kg）： 1330 整备质量（kg）： 1030 最高车速（km/h）： 101 30分钟最高车速（km/h）： 101 续驶里程（km，工况法）： 155 电池系统能量密度（Wh/kg）： 131.92 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）： 14.00 储能装置种类： 三元锂离子电池 驱动电机类型： 交流异步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 35/7000/165 |  |
| --- | --- |
| 20、沈阳金杯车辆制造有限公司 金杯牌 SY1040DEV5S纯电动载货汽车 车辆基本信息 配置ID： NC253930 配置ID： NC252780 外廓尺寸长（mm）： 5990 5990 外廓尺寸宽（mm）： 2000 2000 外廓尺寸高（mm）： 2220 2220 总质量（kg）： 4495 4495 整备质量（kg）： 2920 2920 最高车速（km/h）： 95 95 续驶里程（km，等速法）： 260 260 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.291 0.290 电池系统能量密度（Wh/kg）： 118.30 118.30 储能装置种类： 三元锂离子蓄电池 三元锂离子蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 100/5000/840 90/3500/1000 储能装置总储电量（kWh）： 78.80 78.80 |  |

| 21、沈阳金杯车辆制造有限公司 金杯牌 SY5040XXYD-EV5纯电动厢式运输车 车辆基本信息 配置ID： NC253944 配置ID： NC252907 外廓尺寸长（mm）： 5990 5990 外廓尺寸宽（mm）： 2000 2000 外廓尺寸高（mm）： 2940,3040 2940,3040 总质量（kg）： 4495 4495 整备质量（kg）： 3195 3195 最高车速（km/h）： 95 95 续驶里程（km，等速法）： 260 260 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.353 0.350 电池系统能量密度（Wh/kg）： 118.30 118.30 储能装置种类： 三元锂离子蓄电池 三元锂离子蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 100/5000/840 90/3500/1000 储能装置总储电量（kWh）： 78.80 78.80 |  |
| --- | --- |
| 22、广西华奥汽车制造有限公司 金华奥牌 CCA6830BEVG05纯电动城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC255342 外廓尺寸长（mm）： 8340 外廓尺寸宽（mm）： 2360 外廓尺寸高（mm）： 2910,3050 总质量（kg）： 12500 整备质量（kg）： 7900 最高车速（km/h）： 69 续驶里程（km，等速法）： 295 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.149 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 13.50 电池系统能量密度（Wh/kg）： 104.91 储能装置种类： 磷酸铁锂蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 135/3000/2000 储能装置总储电量（kWh）： 107.71 |  |

| 23、上海申沃客车有限公司 申沃牌 SWB6108BEV26纯电动城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC252707 外廓尺寸长（mm）： 10500 外廓尺寸宽（mm）： 2500 外廓尺寸高（mm）： 3470 总质量（kg）： 18000 整备质量（kg）： 10900 最高车速（km/h）： 69 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.120 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 9.17 快充倍率： 5.37C 储能装置种类： 超级电容器 驱动电机类型： 交流感应电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 150/10000/530 储能装置总储电量（kWh）： 35.00 |  |
| --- | --- |
| 24、南京汽车集团有限公司 畅达牌 NJ5038XTYEV1纯电动密闭式桶装垃圾车 车辆基本信息 配置ID： NC252813 外廓尺寸长（mm）： 4940 外廓尺寸宽（mm）： 1620 外廓尺寸高（mm）： 2010 总质量（kg）： 2900 整备质量（kg）： 2100 最高车速（km/h）： 90 续驶里程（km，工况法）： 170 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.470 电池系统能量密度（Wh/kg）： 123.50 储能装置种类： 三元锂离子动力蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机（交流） 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 65/4000/400 储能装置总储电量（kWh）： 33.00 |  |

| 25、南京汽车集团有限公司 畅达牌 NJ5100TQZEV纯电动清障车 车辆基本信息 配置ID： NC252643 外廓尺寸长（mm）： 7985 外廓尺寸宽（mm）： 2400 外廓尺寸高（mm）： 2535 总质量（kg）： 9995 整备质量（kg）： 6890 最高车速（km/h）： 90 续驶里程（km，等速法）： 200 电池系统能量密度（Wh/kg）： 105.13 吨百公里电耗（kWh/t·100km）： 7.57 储能装置种类： 三元锂离子动力蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 160/3500/1800 储能装置总储电量（kWh）： 134.80 |  |
| --- | --- |
| 26、南京汽车集团有限公司 畅达牌 NJ5100TQZEV1纯电动清障车 车辆基本信息 配置ID： NC250408 外廓尺寸长（mm）： 8090 外廓尺寸宽（mm）： 2480 外廓尺寸高（mm）： 3125 总质量（kg）： 9995 整备质量（kg）： 7995 最高车速（km/h）： 90 续驶里程（km，等速法）： 200 电池系统能量密度（Wh/kg）： 105.13 吨百公里电耗（kWh/t·100km）： 7.99 储能装置种类： 三元锂离子动力蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 160/3500/1800 储能装置总储电量（kWh）： 134.80 |  |

| 27、北汽(常州)汽车有限公司 北京牌 BJ5040XJHCJ01EV纯电动救护车 车辆基本信息 配置ID： NC254233 外廓尺寸长（mm）： 5960 外廓尺寸宽（mm）： 2020 外廓尺寸高（mm）： 2850,2650 总质量（kg）： 4495 整备质量（kg）： 3200 最高车速（km/h）： 100 续驶里程（km，等速法）： 285 电池系统能量密度（Wh/kg）： 139.89 吨百公里电耗（kWh/t·100km）： 8.06 储能装置种类： 三元锂锂离子动力蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 135/5200/780 储能装置总储电量（kWh）： 90.80 |  |
| --- | --- |
| 28、北汽(常州)汽车有限公司 北京牌 BJ5040XLJCJ01EV纯电动旅居车 车辆基本信息 配置ID： NC254060 外廓尺寸长（mm）： 5960 外廓尺寸宽（mm）： 2020 外廓尺寸高（mm）： 2850,2560,2650,2360 总质量（kg）： 4495 整备质量（kg）： 3200 最高车速（km/h）： 100 续驶里程（km，等速法）： 285 电池系统能量密度（Wh/kg）： 139.89 吨百公里电耗（kWh/t·100km）： 8.08 储能装置种类： 三元锂锂离子动力蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 135/5200/780 储能装置总储电量（kWh）： 90.80 |  |

| 29、北汽(常州)汽车有限公司 北京牌 BJ5040XXYCJ07EV纯电动厢式运输车 车辆基本信息 配置ID： NC253963 外廓尺寸长（mm）： 5960 外廓尺寸宽（mm）： 2020 外廓尺寸高（mm）： 2650,2360 总质量（kg）： 4495 整备质量（kg）： 2860 最高车速（km/h）： 100 续驶里程（km，等速法）： 315 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.335 电池系统能量密度（Wh/kg）： 133.63 储能装置种类： 锂离子蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 130/5000/750 储能装置总储电量（kWh）： 91.60 |  |
| --- | --- |
| 30、徐州徐工汽车制造有限公司 徐工牌 NXG5081XXYBEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息 配置ID： NC247014 外廓尺寸长（mm）： 5995 外廓尺寸宽（mm）： 2200 外廓尺寸高（mm）： 2880,2960,3060,3310 总质量（kg）： 7510 整备质量（kg）： 3900 最高车速（km/h）： 95 续驶里程（km，等速法）： 240 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.200 电池系统能量密度（Wh/kg）： 124.50 储能装置种类： 三元动力电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 100/5500/460 储能装置总储电量（kWh）： 95.90 |  |

| 31、扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6618GHBEV3纯电动城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC253761 外廓尺寸长（mm）： 6145 外廓尺寸宽（mm）： 1950 外廓尺寸高（mm）： 2735,2880 总质量（kg）： 7000 整备质量（kg）： 4400,4600 最高车速（km/h）： 69 续驶里程（km，等速法）： 238 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.211 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 13.50 电池系统能量密度（Wh/kg）： 107.42 储能装置种类： 磷酸铁锂蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 160/4500/1100 储能装置总储电量（kWh）： 66.39 |  |
| --- | --- |
| 32、浙江飞碟汽车制造有限公司 飞碟牌 FD5081ZYSW17KBEV纯电动压缩式垃圾车 车辆基本信息 配置ID： NC246904 配置ID： NC246865 外廓尺寸长（mm）： 6880 6540 外廓尺寸宽（mm）： 2100 2050 外廓尺寸高（mm）： 2470 2470 总质量（kg）： 8275 8275 整备质量（kg）： 5950 5780 最高车速（km/h）： 85 85 续驶里程（km，等速法）： 200 200 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.370 0.350 电池系统能量密度（Wh/kg）： 112.00 112.00 储能装置种类： 锂离子动力电池 锂离子动力电池 驱动电机类型： 车用交流电动机 车用交流电动机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 140/4500/1114 140/4500/1114 储能装置总储电量（kWh）： 87.60 87.60 |  |

| 33、浙江吉利汽车有限公司 吉利美日牌 MR7153PHEV01插电式混合动力轿车 车辆基本信息 配置ID： NC252888 配置ID： NC252825 外廓尺寸长（mm）： 4986 4986 外廓尺寸宽（mm）： 1861 1861 外廓尺寸高（mm）： 1513 1513 总质量（kg）： 2215 2165 整备质量（kg）： 1840 1790 最高车速（km/h）： 210 210 燃料种类： 汽油/电混合动力 汽油/电混合动力 是否允许外接充电： 是 是 发动机生产企业： 浙江吉利罗佑发动机有限公司 浙江吉利罗佑发动机有限公司 排量/功率（ml/kW）： 1477/132 1477/132 发动机型号： JLH-3G15TD JLH-3G15TD 节油率水平（%）： 43.50 43.50 燃料消耗量（L/100km，B状态）： 5.20 5.20 储能装置种类： 三元锂离子电池 三元锂离子电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 60/11500/160 60/11500/160 |  |
| --- | --- |
| 34、浙江吉利汽车有限公司 吉利牌 SMA7000BEV20纯电动轿车 车辆基本信息 配置ID： NC248755 外廓尺寸长（mm）： 2770 外廓尺寸宽（mm）： 1560 外廓尺寸高（mm）： 1610 总质量（kg）： 1140 整备质量（kg）： 990 最高车速（km/h）： 102 30分钟最高车速（km/h）： 102 续驶里程（km，工况法）： 158 电池系统能量密度（Wh/kg）： 130.93 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）： 12.47 储能装置种类： 三元材料锂离子蓄电池 驱动电机类型： 交流异步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 49/7000/175 |  |

| 35、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6100G03CHEV-11插电式混合动力城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC255297 外廓尺寸长（mm）： 10450 外廓尺寸宽（mm）： 2500 外廓尺寸高（mm）： 3360 总质量（kg）： 16600 整备质量（kg）： 11600,12200 最高车速（km/h）： 69 燃料种类： 柴油/电混合动力 是否允许外接充电： 是 纯电动模式下续驶里程（km，等速法）： 75 发动机生产企业： 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 排量/功率（ml/kW）： 6750/162 发动机型号： WP6.220E50 燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）： 14.20 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 5.80 节油率水平（%）： 62.10 储能装置种类： 超级电容+磷酸铁锂电池 驱动电机类型： 三相交流异步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 140/2600/2400 储能装置总储电量（kWh）： 51.84 |  |
| --- | --- |
| 36、安徽安凯汽车股份有限公司 安凯牌 HFF6122G03CHEV22插电式混合动力城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC250521 外廓尺寸长（mm）： 12000 外廓尺寸宽（mm）： 2550 外廓尺寸高（mm）： 3150,3250,3360 总质量（kg）： 18000 整备质量（kg）： 12100,12800,13500 最高车速（km/h）： 69 燃料种类： NG/电混合动力 是否允许外接充电： 是 纯电动模式下续驶里程（km，等速法）： 97 发动机生产企业： 潍柴西港新能源动力有限公司 排量/功率（ml/kW）： 7470/177 发动机型号： WP7NG240E51 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 5.80 储能装置种类： 锰酸锂电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 135/2600/2100 储能装置总储电量（kWh）： 51.15 |  |

| 37、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC5030XLCEV1纯电动冷藏车 车辆基本信息 配置ID： NC253167 外廓尺寸长（mm）： 5165 外廓尺寸宽（mm）： 1780 外廓尺寸高（mm）： 2650 总质量（kg）： 2980 整备质量（kg）： 2140 最高车速（km/h）： 80 续驶里程（km，工况法）： 205 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.495 电池系统能量密度（Wh/kg）： 94.80 储能装置种类： 磷酸铁锂蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 50/7200/220 储能装置总储电量（kWh）： 42.77 |  |
| --- | --- |
| 38、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC5030XXYEV1纯电动厢式运输车 车辆基本信息 配置ID： NC253160 外廓尺寸长（mm）： 5165,5200 外廓尺寸宽（mm）： 1650,1690 外廓尺寸高（mm）： 2610,2400 总质量（kg）： 2980 整备质量（kg）： 1975,2105 最高车速（km/h）： 80 续驶里程（km，工况法）： 205 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.475 电池系统能量密度（Wh/kg）： 94.80 储能装置种类： 磷酸铁锂蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 50/7200/220 储能装置总储电量（kWh）： 42.77 |  |

| 39、安徽江淮汽车集团股份有限公司 蔚来牌 HFC6502ECEV-W纯电动多用途乘用车 车辆基本信息 配置ID： NC252948 外廓尺寸长（mm）： 5022 外廓尺寸宽（mm）： 1962 外廓尺寸高（mm）： 1756 总质量（kg）： 3099 整备质量（kg）： 2460 最高车速（km/h）： 200 30分钟最高车速（km/h）： 180 续驶里程（km，工况法）： 355 电池系统能量密度（Wh/kg）： 134.68 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）： 21.00 储能装置种类： 三元锂离子电池 驱动电机类型： 前:交流异步电机/后:交流异步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 前:240/15000/420/后:240/15000/420 |  |
| --- | --- |
| 40、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7000BEV纯电动轿车 车辆基本信息 配置ID： NC253298 外廓尺寸长（mm）： 4590 外廓尺寸宽（mm）： 1765 外廓尺寸高（mm）： 1490 总质量（kg）： 2125 整备质量（kg）： 1750 最高车速（km/h）： 130 30分钟最高车速（km/h）： 120 续驶里程（km，工况法）： 310 电池系统能量密度（Wh/kg）： 106.58 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）： 17.60 储能装置种类： 磷酸铁锂动力电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 85/9000/270 |  |

| 41、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7000BEV1纯电动轿车 车辆基本信息 配置ID： NC253337 外廓尺寸长（mm）： 4590 外廓尺寸宽（mm）： 1765 外廓尺寸高（mm）： 1490 总质量（kg）： 2060 整备质量（kg）： 1685 最高车速（km/h）： 150 30分钟最高车速（km/h）： 130 续驶里程（km，工况法）： 330 电池系统能量密度（Wh/kg）： 126.88 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）： 17.30 储能装置种类： 三元锂离子电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 110/11000/330 |  |
| --- | --- |
| 42、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7000BEV2纯电动轿车 车辆基本信息 配置ID： NC253385 外廓尺寸长（mm）： 4590 外廓尺寸宽（mm）： 1765 外廓尺寸高（mm）： 1490 总质量（kg）： 2175 整备质量（kg）： 1800 最高车速（km/h）： 150 30分钟最高车速（km/h）： 130 续驶里程（km，工况法）： 400 电池系统能量密度（Wh/kg）： 129.13 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）： 17.80 储能装置种类： 三元锂离子电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 110/11000/330 |  |

| 43、安徽江淮汽车集团股份有限公司 江淮牌 HFC7000BEV3纯电动轿车 车辆基本信息 配置ID： NC253411 外廓尺寸长（mm）： 4590 外廓尺寸宽（mm）： 1765 外廓尺寸高（mm）： 1490 总质量（kg）： 2035 整备质量（kg）： 1660 最高车速（km/h）： 130 30分钟最高车速（km/h）： 120 续驶里程（km，工况法）： 330 电池系统能量密度（Wh/kg）： 126.88 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）： 17.30 储能装置种类： 三元锂离子电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 85/9000/270 |  |
| --- | --- |
| 44、江铃汽车股份有限公司 江铃牌 JX5040XXYTH-M5BEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息 配置ID： NC248051 外廓尺寸长（mm）： 5696 外廓尺寸宽（mm）： 1972 外廓尺寸高（mm）： 2240 总质量（kg）： 3510 整备质量（kg）： 2310 最高车速（km/h）： 100 续驶里程（km，等速法）： 300 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.365 电池系统能量密度（Wh/kg）： 114.22 储能装置种类： 镍钴锰酸锂三元复合蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 100/10000/320 储能装置总储电量（kWh）： 62.21 |  |

| 45、江铃汽车股份有限公司 江铃牌 JX5043XXYTGB25BEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息 配置ID： NC252560 外廓尺寸长（mm）： 5995 外廓尺寸宽（mm）： 2015,2225 外廓尺寸高（mm）： 2965,3135 总质量（kg）： 4495 整备质量（kg）： 2805 最高车速（km/h）： 90 续驶里程（km，等速法）： 290 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.252 电池系统能量密度（Wh/kg）： 110.40 储能装置种类： 磷酸铁锂蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 120/4500/1000 储能装置总储电量（kWh）： 73.47 |  |
| --- | --- |
| 46、江铃汽车股份有限公司 江铃牌 JX5043XXYTGC25BEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息 配置ID： NC252564 外廓尺寸长（mm）： 5995 外廓尺寸宽（mm）： 2015,2225 外廓尺寸高（mm）： 2965,3135 总质量（kg）： 4495 整备质量（kg）： 3455 最高车速（km/h）： 90 续驶里程（km，等速法）： 400 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.437 电池系统能量密度（Wh/kg）： 117.10 储能装置种类： 磷酸铁锂蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 120/4500/1000 储能装置总储电量（kWh）： 107.52 |  |

| 47、江西江铃集团晶马汽车有限公司 晶马牌 JMV6801GRBEV纯电动城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC253305 外廓尺寸长（mm）： 8045 外廓尺寸宽（mm）： 2400 外廓尺寸高（mm）： 2960,3130 总质量（kg）： 11200 整备质量（kg）： 7550 最高车速（km/h）： 69 续驶里程（km，等速法）： 255 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.226 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 11.70 电池系统能量密度（Wh/kg）： 131.11 储能装置种类： 磷酸铁锂蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 150/3500/1800 储能装置总储电量（kWh）： 109.80 |  |
| --- | --- |
| 48、江西江铃集团晶马汽车有限公司 晶马牌 JMV6801GRBEV1纯电动城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC253423 外廓尺寸长（mm）： 8045 外廓尺寸宽（mm）： 2400 外廓尺寸高（mm）： 2960,3130 总质量（kg）： 11200 整备质量（kg）： 7400 最高车速（km/h）： 69 续驶里程（km，等速法）： 215 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.214 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 9.90 电池系统能量密度（Wh/kg）： 131.11 储能装置种类： 磷酸铁锂蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 150/3500/1800 储能装置总储电量（kWh）： 91.20 |  |

| 49、一汽解放青岛汽车有限公司 琴岛牌 CA5091ZYSP40L1BEVA84纯电动压缩式垃圾车 车辆基本信息 配置ID： NC256188 外廓尺寸长（mm）： 6595 外廓尺寸宽（mm）： 2145 外廓尺寸高（mm）： 2530 总质量（kg）： 9100 整备质量（kg）： 6490 最高车速（km/h）： 90 续驶里程（km，等速法）： 200 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.303 电池系统能量密度（Wh/kg）： 122.90,126.60 储能装置种类： 磷酸铁锂蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 120/5000/750 储能装置总储电量（kWh）： 92.16 |  |
| --- | --- |
| 50、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG43纯电动城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC253374 外廓尺寸长（mm）： 10500 外廓尺寸宽（mm）： 2500 外廓尺寸高（mm）： 3050,3200 总质量（kg）： 16500 整备质量（kg）： 10050,10500,11000 最高车速（km/h）： 69 续驶里程（km，等速法）： 320 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.198 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 11.50 电池系统能量密度（Wh/kg）： 140.70,135.40 储能装置种类： 磷酸铁锂蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 200/3000/2400 储能装置总储电量（kWh）： 167.54 |  |

| 51、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG45纯电动城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC253388 外廓尺寸长（mm）： 10500 外廓尺寸宽（mm）： 2500 外廓尺寸高（mm）： 3050,3200 总质量（kg）： 18000 整备质量（kg）： 10400,10850,11350,11700 最高车速（km/h）： 69 续驶里程（km，等速法）： 360 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.181 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 13.80 电池系统能量密度（Wh/kg）： 140.70,135.40 储能装置种类： 磷酸铁锂蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 200/3000/2400 储能装置总储电量（kWh）： 202.93 |  |
| --- | --- |
| 52、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG47纯电动城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC253401 外廓尺寸长（mm）： 10500 外廓尺寸宽（mm）： 2500 外廓尺寸高（mm）： 3050,3200 总质量（kg）： 18000 整备质量（kg）： 10900,11350,11850,12000 最高车速（km/h）： 69 续驶里程（km，等速法）： 445 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.192 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 15.90 电池系统能量密度（Wh/kg）： 141.50 储能装置种类： 磷酸铁锂蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 200/3000/2400 储能装置总储电量（kWh）： 249.76 |  |

| 53、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG49纯电动城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC253335 外廓尺寸长（mm）： 10500 外廓尺寸宽（mm）： 2500 外廓尺寸高（mm）： 3050,3200 总质量（kg）： 18000 整备质量（kg）： 11800,12300 最高车速（km/h）： 69 续驶里程（km，等速法）： 570 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.199 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 18.80 电池系统能量密度（Wh/kg）： 135.40 储能装置种类： 磷酸铁锂蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 200/3000/2400 储能装置总储电量（kWh）： 319.37 |  |
| --- | --- |
| 54、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6115CHEVP5G1插电式混合动力城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC253118 外廓尺寸长（mm）： 10690 外廓尺寸宽（mm）： 2500 外廓尺寸高（mm）： 3150,3300 总质量（kg）： 16550 整备质量（kg）： 11900,11300 最高车速（km/h）： 69 燃料种类： 柴油/电混合动力 是否允许外接充电： 是 纯电动模式下续驶里程（km，等速法）： 58 发动机生产企业： 广西玉柴机器股份有限公司 排量/功率（ml/kW）： 6494/147 发动机型号： YC6J200-52 燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）： 14.90 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 5.50 节油率水平（%）： 60.30 储能装置种类： 锰酸锂蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 251/6000/1200 储能装置总储电量（kWh）： 41.67 |  |

| 55、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6125BEVG47纯电动城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC253321 外廓尺寸长（mm）： 12000 外廓尺寸宽（mm）： 2550 外廓尺寸高（mm）： 3050,3200 总质量（kg）： 18000 整备质量（kg）： 11750,12250,12500 最高车速（km/h）： 69 续驶里程（km，等速法）： 540 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.198 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 17.80 电池系统能量密度（Wh/kg）： 140.70 储能装置种类： 磷酸铁锂蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 200/3000/2400 储能装置总储电量（kWh）： 303.67 |  |
| --- | --- |
| 56、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6125BEVG49纯电动城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC253098 外廓尺寸长（mm）： 12000 外廓尺寸宽（mm）： 2550 外廓尺寸高（mm）： 3050,3200 总质量（kg）： 18000 整备质量（kg）： 12550,12900 最高车速（km/h）： 69 续驶里程（km，等速法）： 625 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.218 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 19.50 电池系统能量密度（Wh/kg）： 140.70 储能装置种类： 磷酸铁锂蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 200/3000/2400 储能装置总储电量（kWh）： 351.23 |  |

| 57、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6125FCEVG5燃料电池城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC253338 外廓尺寸长（mm）： 12000 外廓尺寸宽（mm）： 2550 外廓尺寸高（mm）： 3400 总质量（kg）： 18000 整备质量（kg）： 12750,13100,13550 最高车速（km/h）： 69 燃料种类： 氢气 续驶里程（km，等速法）： 600 燃料电池系统生产企业（主要包含电堆）： 北京亿华通科技股份有限公司 燃料电池系统额定功率（kW）： 60 燃料电池系统峰值功率（kW）： 61 |  |
| --- | --- |
| 58、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6650BEVG18纯电动城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC253132 外廓尺寸长（mm）： 6540 外廓尺寸宽（mm）： 2100 外廓尺寸高（mm）： 2770,2980 总质量（kg）： 7800 整备质量（kg）： 4850,5050,5200 最高车速（km/h）： 69 续驶里程（km，等速法）： 330 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.199 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 12.70 电池系统能量密度（Wh/kg）： 135.40 储能装置种类： 磷酸铁锂蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 160/3000/1530 储能装置总储电量（kWh）： 85.85 |  |

| 59、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6805BEVG41纯电动城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC253162 外廓尺寸长（mm）： 8050 外廓尺寸宽（mm）： 2350 外廓尺寸高（mm）： 2975,3150 总质量（kg）： 11500 整备质量（kg）： 7000,7200,7450 最高车速（km/h）： 69 续驶里程（km，等速法）： 251 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.198 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 9.30 电池系统能量密度（Wh/kg）： 141.50 储能装置种类： 磷酸铁锂蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 160/3000/1530 储能装置总储电量（kWh）： 93.66 |  |
| --- | --- |
| 60、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6805BEVG43纯电动城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC253188 外廓尺寸长（mm）： 8050 外廓尺寸宽（mm）： 2350 外廓尺寸高（mm）： 2975,3150 总质量（kg）： 11500 整备质量（kg）： 7000,7300,7590 最高车速（km/h）： 69 续驶里程（km，等速法）： 285 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.199 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 11.10 电池系统能量密度（Wh/kg）： 135.40 储能装置种类： 磷酸铁锂蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 160/3000/1530 储能装置总储电量（kWh）： 111.22 |  |

| 61、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6805BEVG45纯电动城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC253231 外廓尺寸长（mm）： 8050 外廓尺寸宽（mm）： 2350 外廓尺寸高（mm）： 2975,3150 总质量（kg）： 12000 整备质量（kg）： 7300,7590,7750 最高车速（km/h）： 69 续驶里程（km，等速法）： 335 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.196 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 12.70 电池系统能量密度（Wh/kg）： 135.40 储能装置种类： 磷酸铁锂蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 160/3000/1530 储能装置总储电量（kWh）： 133.51 |  |
| --- | --- |
| 62、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6805BEVG49纯电动城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC253263 外廓尺寸长（mm）： 8050 外廓尺寸宽（mm）： 2350 外廓尺寸高（mm）： 2975,3150 总质量（kg）： 12000 整备质量（kg）： 7500,7800,8090 最高车速（km/h）： 69 续驶里程（km，等速法）： 430 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.219 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 17.30 电池系统能量密度（Wh/kg）： 141.50 储能装置种类： 磷酸铁锂蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 160/3000/1530 储能装置总储电量（kWh）： 187.32 |  |

| 63、郑州宇通客车股份有限公司 宇通牌 ZK6850BEVG43纯电动城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC253278 外廓尺寸长（mm）： 8500 外廓尺寸宽（mm）： 2500 外廓尺寸高（mm）： 3020,3215 总质量（kg）： 13000 整备质量（kg）： 8050,8350,8650 最高车速（km/h）： 69 续驶里程（km，等速法）： 400 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.198 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 14.40 电池系统能量密度（Wh/kg）： 140.70,135.40 储能装置种类： 磷酸铁锂蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 200/3000/2400 储能装置总储电量（kWh）： 167.54 |  |
| --- | --- |
| 64、湖北新楚风汽车股份有限公司 楚风牌 HQG5042XXYEV11纯电动厢式运输车 车辆基本信息 配置ID： NC252805 外廓尺寸长（mm）： 5880,5940,5990 外廓尺寸宽（mm）： 1940,2160 外廓尺寸高（mm）： 2760,2850,2950 总质量（kg）： 4495 整备质量（kg）： 3010 最高车速（km/h）： 85 续驶里程（km，等速法）： 225 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.399 电池系统能量密度（Wh/kg）： 110.33 储能装置种类： 锂离子蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步驱动电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 85/3600/800 储能装置总储电量（kWh）： 74.64 |  |

| 65、湖北三环专用汽车有限公司 十通牌 STQ5049XXYNBEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息 配置ID： NC253501 外廓尺寸长（mm）： 5995 外廓尺寸宽（mm）： 2090,2290,2390 外廓尺寸高（mm）： 3100,3200,3300 总质量（kg）： 4495 整备质量（kg）： 3370 最高车速（km/h）： 80 续驶里程（km，等速法）： 295 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.469 电池系统能量密度（Wh/kg）： 110.90 储能装置种类： 磷酸铁锂蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 120/4500/600 储能装置总储电量（kWh）： 82.40 |  |
| --- | --- |
| 66、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD104014BBEV纯电动货车 车辆基本信息 配置ID： NC254924 外廓尺寸长（mm）： 5995 外廓尺寸宽（mm）： 2090 外廓尺寸高（mm）： 2420 总质量（kg）： 4495 整备质量（kg）： 3205 最高车速（km/h）： 100 续驶里程（km，等速法）： 355 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.379 电池系统能量密度（Wh/kg）： 105.29 储能装置种类： 磷酸铁锂蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 100/4500/750 储能装置总储电量（kWh）： 82.90 |  |

| 67、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD5040XXYBEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息 配置ID： NC254926 外廓尺寸长（mm）： 5995 外廓尺寸宽（mm）： 2090 外廓尺寸高（mm）： 3150 总质量（kg）： 4495 整备质量（kg）： 3290 最高车速（km/h）： 100 续驶里程（km，等速法）： 355 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.405 电池系统能量密度（Wh/kg）： 105.29 储能装置种类： 磷酸铁锂蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 100/4500/750 储能装置总储电量（kWh）： 82.90 |  |
| --- | --- |
| 68、上汽通用五菱汽车股份有限公司 宝骏牌 LZW7001EVAA纯电动轿车 车辆基本信息 配置ID： NC252880 配置ID： NC252874 外廓尺寸长（mm）： 2488 2488 外廓尺寸宽（mm）： 1506 1506 外廓尺寸高（mm）： 1670 1670 总质量（kg）： 880 880 整备质量（kg）： 735 735 最高车速（km/h）： 100 100 30分钟最高车速（km/h）： 100 100 续驶里程（km，工况法）： 155 155 电池系统能量密度（Wh/kg）： 122.75 122.75 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）： 10.70 10.40 储能装置种类： 三元锂离子电池 三元锂离子电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 29/7500/110 29/7500/110 |  |

| 69、重庆力帆乘用车有限公司 力帆牌 LF7002JEV纯电动轿车 车辆基本信息 配置ID： NC254973 外廓尺寸长（mm）： 4625 外廓尺寸宽（mm）： 1715 外廓尺寸高（mm）： 1480 总质量（kg）： 1715 整备质量（kg）： 1340 最高车速（km/h）： 110 30分钟最高车速（km/h）： 100 续驶里程（km，工况法）： 250 电池系统能量密度（Wh/kg）： 138.50 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）： 15.90 储能装置种类： 多元复合锂离子动力电池 驱动电机类型： 交流感应电动机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 60/7000/200 |  |
| --- | --- |
| 70、合肥长安汽车有限公司 长安牌 SC7003ADBEV纯电动轿车 车辆基本信息 配置ID： NC252665 外廓尺寸长（mm）： 4620 外廓尺寸宽（mm）： 1820 外廓尺寸高（mm）： 1540 总质量（kg）： 1985 整备质量（kg）： 1610 最高车速（km/h）： 140 30分钟最高车速（km/h）： 120 续驶里程（km，工况法）： 300 电池系统能量密度（Wh/kg）： 121.39 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）： 13.54 储能装置种类： 锂离子动力电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 90/10000/280 |  |

| 71、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC6458ACBEV纯电动多用途乘用车 车辆基本信息 配置ID： NC255298 外廓尺寸长（mm）： 4465 外廓尺寸宽（mm）： 1725 外廓尺寸高（mm）： 1685,1700 总质量（kg）： 1895 整备质量（kg）： 1520 最高车速（km/h）： 130 30分钟最高车速（km/h）： 130 续驶里程（km，工况法）： 315 电池系统能量密度（Wh/kg）： 134.25 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）： 15.70 储能装置种类： 锂离子动力蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 67/8000/240 |  |
| --- | --- |
| 72、中植一客成都汽车有限公司 中植汽车牌 CDL6100LRBEV1纯电动客车 车辆基本信息 配置ID： NC252752 外廓尺寸长（mm）： 10500 外廓尺寸宽（mm）： 2500 外廓尺寸高（mm）： 3300 总质量（kg）： 14000 整备质量（kg）： 9450 最高车速（km/h）： 100 续驶里程（km，等速法）： 250 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.224 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 12.70 电池系统能量密度（Wh/kg）： 116.20 储能装置种类： 磷酸铁锂电池 驱动电机类型： 三相交流同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 160/4500/1100 储能装置总储电量（kWh）： 139.27 |  |

| 73、成都大运汽车集团有限公司 大运牌 CGC4250BEV1Z1纯电动牵引汽车 车辆基本信息 配置ID： NC252986 外廓尺寸长（mm）： 7335 外廓尺寸宽（mm）： 2500 外廓尺寸高（mm）： 3500 总质量（kg）： 24700 整备质量（kg）： 13340 最高车速（km/h）： 90 续驶里程（km，等速法）： 140 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.227 电池系统能量密度（Wh/kg）： 97.57 储能装置种类： 磷酸铁锂蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 350/3400/3500 储能装置总储电量（kWh）： 236.70 |  |
| --- | --- |
| 74、四川野马汽车股份有限公司 野马牌 SQJ5040XXYS2BEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息 配置ID： NC253725 外廓尺寸长（mm）： 5935 外廓尺寸宽（mm）： 1920 外廓尺寸高（mm）： 2300 总质量（kg）： 4480 整备质量（kg）： 2950 最高车速（km/h）： 80 续驶里程（km，等速法）： 200 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.327 电池系统能量密度（Wh/kg）： 110.60 储能装置种类： 锂离子电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 120/4200/700 储能装置总储电量（kWh）： 47.90 |  |

| 75、四川野马汽车股份有限公司 野马牌 SQJ6450C1BEV纯电动乘用车 车辆基本信息 配置ID： NC253849 外廓尺寸长（mm）： 4505 外廓尺寸宽（mm）： 1830 外廓尺寸高（mm）： 1680 总质量（kg）： 1870 整备质量（kg）： 1480 最高车速（km/h）： 105 30分钟最高车速（km/h）： 105 续驶里程（km，工况法）： 250 电池系统能量密度（Wh/kg）： 121.00 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）： 15.70 储能装置种类： 多元复合锂离子动力电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 85/9000/270 |  |
| --- | --- |
| 76、北汽云南瑞丽汽车有限公司 北京牌 BJ6270H1BEV纯电动运动型乘用车 车辆基本信息 配置ID： NC246445 外廓尺寸长（mm）： 2725 外廓尺寸宽（mm）： 1510 外廓尺寸高（mm）： 1580,1620 总质量（kg）： 980 整备质量（kg）： 830 最高车速（km/h）： 103 30分钟最高车速（km/h）： 100 续驶里程（km，工况法）： 155 电池系统能量密度（Wh/kg）： 131.08 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）： 10.99 储能装置种类： 镍钴锰酸三元锂电池 驱动电机类型： 前:三相异步电机/三相异步电机,后:永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 前:2/2000/12,2/2000/12,后:30/6400/160 |  |

| 77、东风云南汽车有限公司 东风牌 EQ5060XLCPBEV纯电动冷藏车 车辆基本信息 配置ID： NC186563 外廓尺寸长（mm）： 6230 外廓尺寸宽（mm）： 2080 外廓尺寸高（mm）： 3090 总质量（kg）： 6495 整备质量（kg）： 4250 最高车速（km/h）： 85 续驶里程（km，等速法）： 165 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.426 电池系统能量密度（Wh/kg）： 133.70 储能装置种类： 镍钴锰三元锂锂离子动力电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 90/4000/600 储能装置总储电量（kWh）： 79.32 |  |
| --- | --- |
| 78、陕西通家汽车股份有限公司 国金汽车牌 STJ6460EV3纯电动多用途乘用车 车辆基本信息 配置ID： NC253712 外廓尺寸长（mm）： 4615 外廓尺寸宽（mm）： 1845 外廓尺寸高（mm）： 1655 总质量（kg）： 2370 整备质量（kg）： 1920 最高车速（km/h）： 150 30分钟最高车速（km/h）： 135 续驶里程（km，工况法）： 380 电池系统能量密度（Wh/kg）： 131.50 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）： 17.60 储能装置种类： 三元软包锂离子动力电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 120/12000/250 |  |

| 79、陕西通家汽车股份有限公司 国金汽车牌 STJ6460EV4纯电动多用途乘用车 车辆基本信息 配置ID： NC253630 外廓尺寸长（mm）： 4615 外廓尺寸宽（mm）： 1845 外廓尺寸高（mm）： 1655 总质量（kg）： 2330 整备质量（kg）： 1880 最高车速（km/h）： 150 30分钟最高车速（km/h）： 135 续驶里程（km，工况法）： 355 电池系统能量密度（Wh/kg）： 124.80 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）： 16.30 储能装置种类： 三元软包锂离子动力电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 120/12000/250 |  |
| --- | --- |
| 80、陕西汽车集团有限责任公司 陕汽牌 SX5040XXYBEV331N纯电动厢式运输车 车辆基本信息 配置ID： NC255019 外廓尺寸长（mm）： 5995 外廓尺寸宽（mm）： 2100,2150,2200,2300,2400 外廓尺寸高（mm）： 2850,2880,2980,3080 总质量（kg）： 4495 整备质量（kg）： 3445 最高车速（km/h）： 90 续驶里程（km，等速法）： 310 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.419 电池系统能量密度（Wh/kg）： 110.40 储能装置种类： 磷酸铁锂锂离子电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 120/12000/320 储能装置总储电量（kWh）： 73.50 |  |

| 81、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6109GAEVN6纯电动城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC253173 外廓尺寸长（mm）： 10490 外廓尺寸宽（mm）： 2550 外廓尺寸高（mm）： 3120,3230,3280 总质量（kg）： 17000 整备质量（kg）： 10800,11300 最高车速（km/h）： 69 续驶里程（km，等速法）： 300 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.180 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 13.60 电池系统能量密度（Wh/kg）： 131.11 储能装置种类： 磷酸铁锂蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 200/2700/2500 储能装置总储电量（kWh）： 182.47 |  |
| --- | --- |
| 82、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 海格牌 KLQ6850GEVN6纯电动城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC253090 外廓尺寸长（mm）： 8540 外廓尺寸宽（mm）： 2440 外廓尺寸高（mm）： 3050,3190,3250 总质量（kg）： 13000 整备质量（kg）： 8150,8440,8670 最高车速（km/h）： 69 续驶里程（km，等速法）： 265 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.196 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 12.20 电池系统能量密度（Wh/kg）： 130.17 储能装置种类： 磷酸铁锂电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 135/2850/2150 储能装置总储电量（kWh）： 129.00 |  |

| 83、奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞牌 SQR7002BEVJ50纯电动轿车 车辆基本信息 配置ID： NC254841 外廓尺寸长（mm）： 3972 外廓尺寸宽（mm）： 1726 外廓尺寸高（mm）： 1510 总质量（kg）： 1630 整备质量（kg）： 1255 最高车速（km/h）： 102 30分钟最高车速（km/h）： 102 续驶里程（km，工况法）： 181 电池系统能量密度（Wh/kg）： 96.33 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）： 14.00 储能装置种类： 镍钴锰锂离子电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 41.8/2660/150 |  |
| --- | --- |
| 84、奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞牌 SQR7002BEVJ51纯电动轿车 车辆基本信息 配置ID： NC254821 外廓尺寸长（mm）： 4250 外廓尺寸宽（mm）： 1726 外廓尺寸高（mm）： 1510 总质量（kg）： 1645 整备质量（kg）： 1270 最高车速（km/h）： 102 30分钟最高车速（km/h）： 102 续驶里程（km，工况法）： 181 电池系统能量密度（Wh/kg）： 96.33 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）： 14.00 储能装置种类： 镍钴锰锂离子电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 41.8/2660/150 |  |

| 85、奇瑞商用车(安徽)有限公司 开瑞牌 SQR6440BEVK081纯电动多用途乘用车 车辆基本信息 配置ID： NC253941 外廓尺寸长（mm）： 4450 外廓尺寸宽（mm）： 1760 外廓尺寸高（mm）： 1790 总质量（kg）： 2075 整备质量（kg）： 1550 最高车速（km/h）： 120 30分钟最高车速（km/h）： 110 续驶里程（km，工况法）： 255 电池系统能量密度（Wh/kg）： 128.40 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）： 17.30 储能装置种类： 三元锂蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 41.8/8200/150 |  |
| --- | --- |
| 86、上海汽车集团股份有限公司 荣威牌 CSA7002FBEV2纯电动轿车 车辆基本信息 配置ID： NC253017 外廓尺寸长（mm）： 4544 外廓尺寸宽（mm）： 1818 外廓尺寸高（mm）： 1509 总质量（kg）： 1799 整备质量（kg）： 1360 最高车速（km/h）： 145 30分钟最高车速（km/h）： 140 续驶里程（km，工况法）： 251 电池系统能量密度（Wh/kg）： 135.07 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）： 12.40 储能装置种类： 三元锂离子电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 80/3000/255 |  |

| 87、厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙牌 XMQ6650AGBEVL纯电动城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC255980 外廓尺寸长（mm）： 6520 外廓尺寸宽（mm）： 2100 外廓尺寸高（mm）： 2740,2780,2855,2895 总质量（kg）： 7600 整备质量（kg）： 4800,5050,5250 最高车速（km/h）： 69 续驶里程（km，等速法）： 210 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.234 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 10.80,10.30,9.90 电池系统能量密度（Wh/kg）： 134.77,131.11 储能装置种类： 磷酸铁锂蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 110/4000/870 储能装置总储电量（kWh）： 64.20 |  |
| --- | --- |
| 88、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK5048XLCEVH7纯电动冷藏车 车辆基本信息 配置ID： NC254227 外廓尺寸长（mm）： 5980 外廓尺寸宽（mm）： 2080,2240 外廓尺寸高（mm）： 2880,2960 总质量（kg）： 4495 整备质量（kg）： 3250,3450 最高车速（km/h）： 100 续驶里程（km，等速法）： 305 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.500 电池系统能量密度（Wh/kg）： 110.71 储能装置种类： 锂离子动力电池系统 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 110/4000/800 储能装置总储电量（kWh）： 82.43 |  |

| 89、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK5048XXYEVH7纯电动厢式运输车 车辆基本信息 配置ID： NC254073 外廓尺寸长（mm）： 5980 外廓尺寸宽（mm）： 2000,2160 外廓尺寸高（mm）： 2800,2880 总质量（kg）： 4495 整备质量（kg）： 3050,3200,3350 最高车速（km/h）： 100 续驶里程（km，等速法）： 280 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.491 电池系统能量密度（Wh/kg）： 110.71 储能装置种类： 锂离子动力电池系统 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 110/4000/800 储能装置总储电量（kWh）： 82.43 |  |
| --- | --- |
| 90、重庆恒通客车有限公司 恒通客车牌 CKZ6851HBEVJ纯电动城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC253189 外廓尺寸长（mm）： 8545 外廓尺寸宽（mm）： 2400 外廓尺寸高（mm）： 3255 总质量（kg）： 12960 整备质量（kg）： 8200,8650,9200 最高车速（km/h）： 69 续驶里程（km，等速法）： 255 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.220 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 10.80 电池系统能量密度（Wh/kg）： 130.63 储能装置种类： 磷酸铁锂蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 160/3000/2100 储能装置总储电量（kWh）： 109.36 |  |

| 91、海马汽车有限公司 小鹏牌 HMA7002S60BEV纯电动轿车 车辆基本信息 配置ID： NC253282 外廓尺寸长（mm）： 4470 外廓尺寸宽（mm）： 1818 外廓尺寸高（mm）： 1600 总质量（kg）： 1873 整备质量（kg）： 1472 最高车速（km/h）： 170 30分钟最高车速（km/h）： 150 续驶里程（km，工况法）： 304 电池系统能量密度（Wh/kg）： 144.74 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）： 14.80 储能装置种类： 三元材料锂离子蓄电池(镍钴锰) 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 140/12000/300 |  |
| --- | --- |
| 92、海马汽车有限公司 海马牌 HMA7003S20BEV纯电动轿车 车辆基本信息 配置ID： NC250554 外廓尺寸长（mm）： 3662 外廓尺寸宽（mm）： 1540 外廓尺寸高（mm）： 1495,1502 总质量（kg）： 1250 整备质量（kg）： 950 最高车速（km/h）： 100 30分钟最高车速（km/h）： 100 续驶里程（km，工况法）： 173 电池系统能量密度（Wh/kg）： 135.79 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）： 10.90 储能装置种类： 镍锰钴酸锂三元锂离子 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 40/8000/135 |  |

| 93、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6109UEBEVL3纯电动城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC254953 外廓尺寸长（mm）： 10500 外廓尺寸宽（mm）： 2500 外廓尺寸高（mm）： 3200,3060 总质量（kg）： 16500 整备质量（kg）： 11300 最高车速（km/h）： 69 续驶里程（km，等速法）： 350 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.203 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 15.60 电池系统能量密度（Wh/kg）： 130.63 储能装置种类： 磷酸铁锂电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 160/4500/1100 储能装置总储电量（kWh）： 218.72 |  |
| --- | --- |
| 94、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6109UQFCEVH燃料电池城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC254648 外廓尺寸长（mm）： 10500 外廓尺寸宽（mm）： 2500 外廓尺寸高（mm）： 3470 总质量（kg）： 16500 整备质量（kg）： 12000,12500 最高车速（km/h）： 69 燃料种类： 燃料电池 续驶里程（km，等速法）： 387 燃料电池系统生产企业（主要包含电堆）： 北京亿华通科技股份有限公司 燃料电池系统额定功率（kW）： 30.5 燃料电池系统峰值功率（kW）： 31 |  |

| 95、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6129UQFCEVH燃料电池城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC254714 外廓尺寸长（mm）： 11995 外廓尺寸宽（mm）： 2500 外廓尺寸高（mm）： 3470 总质量（kg）： 18000 整备质量（kg）： 12600,13200 最高车速（km/h）： 69 燃料种类： 燃料电池 续驶里程（km，等速法）： 433 燃料电池系统生产企业（主要包含电堆）： 北京亿华通科技股份有限公司 燃料电池系统额定功率（kW）： 60 燃料电池系统峰值功率（kW）： 61 |  |
| --- | --- |
| 96、上海申龙客车有限公司 申龙牌 SLK6859UEBEVL5纯电动城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC254882 外廓尺寸长（mm）： 8545 外廓尺寸宽（mm）： 2500 外廓尺寸高（mm）： 3200,3060 总质量（kg）： 13200 整备质量（kg）： 8500,9000 最高车速（km/h）： 69 续驶里程（km，等速法）： 210 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.206 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 10.40 电池系统能量密度（Wh/kg）： 130.63 储能装置种类： 磷酸铁锂电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 120/5000/750 储能装置总储电量（kWh）： 109.36 |  |

| 97、山西成功汽车制造有限公司 太行成功牌 SCH5025XXYD1-BEV3纯电动厢式货车 车辆基本信息 配置ID： NC249370 外廓尺寸长（mm）： 4825 外廓尺寸宽（mm）： 1650 外廓尺寸高（mm）： 2480 总质量（kg）： 2210 整备质量（kg）： 1460 最高车速（km/h）： 90 续驶里程（km，工况法）： 210 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.496 电池系统能量密度（Wh/kg）： 122.10 储能装置种类： 三元锂锂离子动力电池 驱动电机类型： 三相交流永磁同步电动机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 60/8500/180 储能装置总储电量（kWh）： 42.12 |  |
| --- | --- |
| 98、吉利四川商用车有限公司 远程牌 DNC5041XXYBEV01纯电动厢式运输车 车辆基本信息 配置ID： NC253798 外廓尺寸长（mm）： 5995 外廓尺寸宽（mm）： 2100 外廓尺寸高（mm）： 3050 总质量（kg）： 4495 整备质量（kg）： 3450 最高车速（km/h）： 80 续驶里程（km，等速法）： 325 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.490 电池系统能量密度（Wh/kg）： 144.30 储能装置种类： 三元锂离子动力蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 100/4500/850 储能装置总储电量（kWh）： 84.00 |  |

| 99、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6100BEV54纯电动城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC255258 外廓尺寸长（mm）： 10490 外廓尺寸宽（mm）： 2550 外廓尺寸高（mm）： 3200 总质量（kg）： 17200 整备质量（kg）： 12160 最高车速（km/h）： 69 续驶里程（km，等速法）： 425 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.208 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 19.10 电池系统能量密度（Wh/kg）： 123.70 储能装置种类： 磷酸铁锂蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 200/3000/2800 储能装置总储电量（kWh）： 276.40 |  |
| --- | --- |
| 100、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6680BEV27纯电动城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC255255 外廓尺寸长（mm）： 6800 外廓尺寸宽（mm）： 2270 外廓尺寸高（mm）： 2821,2952 总质量（kg）： 9500 整备质量（kg）： 6150,6330 最高车速（km/h）： 69 续驶里程（km，等速法）： 250 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.201 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 12.90 电池系统能量密度（Wh/kg）： 104.70 储能装置种类： 磷酸铁锂电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 100/3500/1000 储能装置总储电量（kWh）： 83.50 |  |

| 101、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6802BEV纯电动客车 车辆基本信息 配置ID： NC255253 外廓尺寸长（mm）： 8040 外廓尺寸宽（mm）： 2450 外廓尺寸高（mm）： 3150,3300 总质量（kg）： 11500 整备质量（kg）： 8200,8500,8800 最高车速（km/h）： 90 续驶里程（km，等速法）： 285 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.207 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 15.80 电池系统能量密度（Wh/kg）： 123.70 储能装置种类： 磷酸铁锂电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 150/3500/1700 储能装置总储电量（kWh）： 165.88 |  |
| --- | --- |
| 102、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6806BEV16纯电动客车 车辆基本信息 配置ID： NC244610 外廓尺寸长（mm）： 8010 外廓尺寸宽（mm）： 2160 外廓尺寸高（mm）： 2860 总质量（kg）： 9000 整备质量（kg）： 5900 最高车速（km/h）： 100 续驶里程（km，等速法）： 250 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.238 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 14.10 电池系统能量密度（Wh/kg）： 121.90,119.90 储能装置种类： 磷酸铁锂蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 180/4000/2000 储能装置总储电量（kWh）： 96.70 |  |

| 103、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6859BEV46纯电动城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC255251 外廓尺寸长（mm）： 8490 外廓尺寸宽（mm）： 2460 外廓尺寸高（mm）： 3035,3120 总质量（kg）： 12200 整备质量（kg）： 9000,9200 最高车速（km/h）： 69 续驶里程（km，等速法）： 350 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.208 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 15.10 电池系统能量密度（Wh/kg）： 123.70 储能装置种类： 磷酸铁锂电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 150/3500/1700 储能装置总储电量（kWh）： 165.88 |  |
| --- | --- |
| 104、南京金龙客车制造有限公司 开沃牌 NJL6859BEV47纯电动城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC255241 外廓尺寸长（mm）： 8490 外廓尺寸宽（mm）： 2460 外廓尺寸高（mm）： 3035,3120 总质量（kg）： 12200 整备质量（kg）： 8400,8600 最高车速（km/h）： 69 续驶里程（km，等速法）： 350 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.208 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 13.50 电池系统能量密度（Wh/kg）： 123.70 储能装置种类： 磷酸铁锂电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 150/3500/1700 储能装置总储电量（kWh）： 138.20 |  |

| 105、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6106BEV31纯电动城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC253823 外廓尺寸长（mm）： 10490 外廓尺寸宽（mm）： 2490 外廓尺寸高（mm）： 3280,3150 总质量（kg）： 16500 整备质量（kg）： 11700,11300,10800 最高车速（km/h）： 69 续驶里程（km，等速法）： 430 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.217 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 18.30 电池系统能量密度（Wh/kg）： 134.30 储能装置种类： 磷酸铁锂电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 150/3000/2500 储能装置总储电量（kWh）： 253.40 |  |
| --- | --- |
| 106、湖南中车时代电动汽车股份有限公司 中国中车牌 TEG6801BEV07纯电动城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC253924 外廓尺寸长（mm）： 8040 外廓尺寸宽（mm）： 2400 外廓尺寸高（mm）： 3000,3150 总质量（kg）： 11000 整备质量（kg）： 7280,7670 最高车速（km/h）： 69 续驶里程（km，等速法）： 307 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.216 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 14.60 电池系统能量密度（Wh/kg）： 135.50 储能装置种类： 磷酸铁锂电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 135/3000/2000 储能装置总储电量（kWh）： 138.20 |  |

| 107、兰州知豆电动汽车有限公司 知豆牌 LZD7001BEV01纯电动轿车 车辆基本信息 配置ID： NC254822 配置ID： NC254802 外廓尺寸长（mm）： 2806 2806 外廓尺寸宽（mm）： 1540 1540 外廓尺寸高（mm）： 1555 1555 总质量（kg）： 955 955 整备质量（kg）： 775 775 最高车速（km/h）： 100 100 30分钟最高车速（km/h）： 100 100 续驶里程（km，工况法）： 165 165 电池系统能量密度（Wh/kg）： 135.13 135.13 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）： 10.80 11.20 储能装置种类： 动力锂离子电池 动力锂离子电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 30/7250/85 30/7200/90 |  |
| --- | --- |
| 108、兰州知豆电动汽车有限公司 知豆牌 LZD7001BEV02纯电动轿车 车辆基本信息 配置ID： NC254793 配置ID： NC254759 外廓尺寸长（mm）： 2806 2806 外廓尺寸宽（mm）： 1540 1540 外廓尺寸高（mm）： 1555 1555 总质量（kg）： 955 955 整备质量（kg）： 775 775 最高车速（km/h）： 100 100 30分钟最高车速（km/h）： 100 100 续驶里程（km，工况法）： 165 165 电池系统能量密度（Wh/kg）： 151.50 151.50 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）： 10.60 10.80 储能装置种类： 三元锂离子动力电池 三元锂离子动力电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 30/7250/85 30/7200/90 |  |

| 109、兰州知豆电动汽车有限公司 知豆牌 LZD7001BEV03纯电动轿车 车辆基本信息 配置ID： NC254749 配置ID： NC254699 外廓尺寸长（mm）： 2806 2806 外廓尺寸宽（mm）： 1540 1540 外廓尺寸高（mm）： 1555 1555 总质量（kg）： 955 955 整备质量（kg）： 775 775 最高车速（km/h）： 100 100 30分钟最高车速（km/h）： 100 100 续驶里程（km，工况法）： 165 165 电池系统能量密度（Wh/kg）： 105.85 105.85 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）： 10.80 10.80 储能装置种类： 锂离子动力电池 锂离子动力电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 30/7250/85 30/7200/90 |  |
| --- | --- |
| 110、兰州知豆电动汽车有限公司 知豆牌 LZD7001BEV05纯电动轿车 车辆基本信息 配置ID： NC254672 配置ID： NC254641 外廓尺寸长（mm）： 2806 2806 外廓尺寸宽（mm）： 1540 1540 外廓尺寸高（mm）： 1555 1555 总质量（kg）： 1000 1000 整备质量（kg）： 820 820 最高车速（km/h）： 100 100 30分钟最高车速（km/h）： 100 100 续驶里程（km，工况法）： 260 260 电池系统能量密度（Wh/kg）： 136.89 136.89 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）： 11.30 11.20 储能装置种类： 多元复合锂电池 多元复合锂电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 30/7250/85 30/7200/90 |  |

| 111、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6105BEVBT8D纯电动城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC253950 外廓尺寸长（mm）： 10480 外廓尺寸宽（mm）： 2500 外廓尺寸高（mm）： 3050,3150,3300 总质量（kg）： 16500 整备质量（kg）： 11600 最高车速（km/h）： 69 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.209 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 17.20 快充倍率： 3.17C 储能装置种类： 钛酸锂电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 197/2600/3300 储能装置总储电量（kWh）： 81.20 |  |
| --- | --- |
| 112、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6111BEVBT1纯电动城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC252916 外廓尺寸长（mm）： 10830 外廓尺寸宽（mm）： 2500 外廓尺寸高（mm）： 3250 总质量（kg）： 17500 整备质量（kg）： 11800,12500 最高车速（km/h）： 69 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.212 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 18.00 快充倍率： 3.13C,3.09C 储能装置种类： 钛酸锂电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 200/2600/2800 储能装置总储电量（kWh）： 101.57 |  |

| 113、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6121BEVBT3D纯电动城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC253922 外廓尺寸长（mm）： 12000 外廓尺寸宽（mm）： 2540 外廓尺寸高（mm）： 3040,2840 总质量（kg）： 18000 整备质量（kg）： 13000,13600 最高车速（km/h）： 69 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.216 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 17.00 快充倍率： 3.17C 储能装置种类： 钛酸锂电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 197/2600/3300 储能装置总储电量（kWh）： 101.50 |  |
| --- | --- |
| 114、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6126BEVB15纯电动城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC253124 外廓尺寸长（mm）： 12000 外廓尺寸宽（mm）： 2550 外廓尺寸高（mm）： 3350 总质量（kg）： 18000 整备质量（kg）： 12400,13050 最高车速（km/h）： 69 续驶里程（km，等速法）： 400 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.211 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 17.70 电池系统能量密度（Wh/kg）： 133.57 储能装置种类： 磷酸铁锂电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 200/3350/2800 储能装置总储电量（kWh）： 276.48 |  |

| 115、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6601BEV3纯电动客车 车辆基本信息 配置ID： NC244218 外廓尺寸长（mm）： 6005 外廓尺寸宽（mm）： 2040 外廓尺寸高（mm）： 2645,2745 总质量（kg）： 4860 整备质量（kg）： 3325 最高车速（km/h）： 100 续驶里程（km，等速法）： 380 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.174 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 15.20 电池系统能量密度（Wh/kg）： 126.58 储能装置种类： 磷酸铁锂 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 138/2800/730 储能装置总储电量（kWh）： 62.20 |  |
| --- | --- |
| 116、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6608BEV6纯电动客车 车辆基本信息 配置ID： NC253723 外廓尺寸长（mm）： 6070 外廓尺寸宽（mm）： 1880 外廓尺寸高（mm）： 2320 总质量（kg）： 4310 整备质量（kg）： 2980 最高车速（km/h）： 100 续驶里程（km，等速法）： 250 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.216 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 17.10 电池系统能量密度（Wh/kg）： 101.20 储能装置种类： 磷酸铁锂电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 100/4000/745 储能装置总储电量（kWh）： 50.69 |  |

| 117、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6803BEVB71纯电动城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC254055 外廓尺寸长（mm）： 8005 外廓尺寸宽（mm）： 2350 外廓尺寸高（mm）： 3000,3100 总质量（kg）： 11200 整备质量（kg）： 7600,8000 最高车速（km/h）： 69 续驶里程（km，等速法）： 330 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.214 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 15.10,14.30 电池系统能量密度（Wh/kg）： 118.28,118.34 储能装置种类： 磷酸铁锂电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 150/3000/2000 储能装置总储电量（kWh）： 138.24 |  |
| --- | --- |
| 118、北京华林特装车有限公司 华林牌 HLT5030TSLEV纯电动扫路车 车辆基本信息 配置ID： NC251863 外廓尺寸长（mm）： 4955 外廓尺寸宽（mm）： 1750 外廓尺寸高（mm）： 2110 总质量（kg）： 3490 整备质量（kg）： 2990 最高车速（km/h）： 80 续驶里程（km，工况法）： 180 电池系统能量密度（Wh/kg）： 120.40 吨百公里电耗（kWh/t·100km）： 6.43 储能装置种类： 磷酸铁锂蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电动机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 40/7800/220 储能装置总储电量（kWh）： 49.46 |  |

| 119、北京华林特装车有限公司 华林牌 HLT5040XXYEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息 配置ID： NC255031 外廓尺寸长（mm）： 5995 外廓尺寸宽（mm）： 1900,1950 外廓尺寸高（mm）： 2900 总质量（kg）： 4495 整备质量（kg）： 3100 最高车速（km/h）： 90 续驶里程（km，等速法）： 260 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.370 电池系统能量密度（Wh/kg）： 116.80 储能装置种类： NCM 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 100/4200/1000 储能装置总储电量（kWh）： 83.20 |  |
| --- | --- |
| 120、北京华林特装车有限公司 华林牌 HLT5075ZYSEV纯电动压缩式垃圾车 车辆基本信息 配置ID： NC210487 外廓尺寸长（mm）： 6370 外廓尺寸宽（mm）： 2046 外廓尺寸高（mm）： 2450 总质量（kg）： 7320 整备质量（kg）： 5650 最高车速（km/h）： 100 续驶里程（km，等速法）： 350 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.490 电池系统能量密度（Wh/kg）： 113.09 储能装置种类： 磷酸铁锂蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电动机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 150/10000/550 储能装置总储电量（kWh）： 145.00 |  |

| 121、北京华林特装车有限公司 华林牌 HLT5320ZXXEV纯电动车厢可卸式垃圾车 车辆基本信息 配置ID： NC210845 外廓尺寸长（mm）： 9890 外廓尺寸宽（mm）： 2500 外廓尺寸高（mm）： 3080 总质量（kg）： 32000 整备质量（kg）： 15460 最高车速（km/h）： 90 续驶里程（km，等速法）： 255 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.120 电池系统能量密度（Wh/kg）： 105.36 储能装置种类： 磷酸铁锂蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电动机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 150/10000/550 储能装置总储电量（kWh）： 324.00 |  |
| --- | --- |
| 122、天津比亚迪汽车有限公司 金马牌 TJK6126BEV纯电动城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC252795 外廓尺寸长（mm）： 12000 外廓尺寸宽（mm）： 2550 外廓尺寸高（mm）： 3360 总质量（kg）： 18000 整备质量（kg）： 12800 最高车速（km/h）： 69 续驶里程（km，等速法）： 480 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.209 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 18.70 电池系统能量密度（Wh/kg）： 115.51 储能装置种类： 磷酸铁锂蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 100/7500/430 储能装置总储电量（kWh）： 276.50 |  |

| 123、上汽唐山客车有限公司 飞翼牌 SK6858BEV25纯电动城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC249032 外廓尺寸长（mm）： 8500 外廓尺寸宽（mm）： 2500 外廓尺寸高（mm）： 3200 总质量（kg）： 12550 整备质量（kg）： 8300 最高车速（km/h）： 69 续驶里程（km，等速法）： 430 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.150 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 13.80 电池系统能量密度（Wh/kg）： 137.27 储能装置种类： 磷酸铁锂锂离子电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 150/3000/2000 储能装置总储电量（kWh）： 147.46 |  |
| --- | --- |
| 124、山西原野汽车制造有限公司 湛龙牌 YYC5020XXYBEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息 配置ID： NC250767 外廓尺寸长（mm）： 4500 外廓尺寸宽（mm）： 1680 外廓尺寸高（mm）： 2000 总质量（kg）： 2250 整备质量（kg）： 1650 最高车速（km/h）： 100 续驶里程（km，工况法）： 230 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.490 电池系统能量密度（Wh/kg）： 93.00,93.00 储能装置种类： 锰酸锂动力蓄电池 驱动电机类型： 交流永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 60/8500/191 储能装置总储电量（kWh）： 38.20 |  |

| 125、哈尔滨龙江客车制造有限公司 龙江牌 LJK6100PBABEV1纯电动城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC195505 外廓尺寸长（mm）： 10010 外廓尺寸宽（mm）： 2440 外廓尺寸高（mm）： 3070,3230 总质量（kg）： 13500 整备质量（kg）： 8500,8800 最高车速（km/h）： 69 续驶里程（km，等速法）： 290 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.184 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 12.50 电池系统能量密度（Wh/kg）： 137.27 储能装置种类： 磷酸铁锂蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 160/4500/1100 储能装置总储电量（kWh）： 138.24 |  |
| --- | --- |
| 126、江苏陆地方舟新能源车辆股份有限公司 陆地方舟牌 RQ6101GEVH5纯电动城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC252683 外廓尺寸长（mm）： 10480 外廓尺寸宽（mm）： 2500 外廓尺寸高（mm）： 3250 总质量（kg）： 15600 整备质量（kg）： 9800 最高车速（km/h）： 69 续驶里程（km，等速法）： 255 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.180 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 12.60 电池系统能量密度（Wh/kg）： 119.30 储能装置种类： 磷酸铁锂电池 驱动电机类型： 交流异步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 150/2600/2850 储能装置总储电量（kWh）： 145.15 |  |

| 127、江苏友谊汽车有限公司 友谊牌 ZGT6118LBEV1纯电动城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC254260 外廓尺寸长（mm）： 10800 外廓尺寸宽（mm）： 2540 外廓尺寸高（mm）： 3297,3100 总质量（kg）： 18000 整备质量（kg）： 12450,12300 最高车速（km/h）： 69 续驶里程（km，等速法）： 420 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.225 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 19.30 电池系统能量密度（Wh/kg）： 122.72 储能装置种类： 磷酸铁锂电池+双电层电容 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 200/2500/2850 储能装置总储电量（kWh）： 276.48/0.34 |  |
| --- | --- |
| 128、江苏友谊汽车有限公司 友谊牌 ZGT6830LBEV纯电动客车 车辆基本信息 配置ID： NC253949 外廓尺寸长（mm）： 8300 外廓尺寸宽（mm）： 2280 外廓尺寸高（mm）： 2860 总质量（kg）： 9400 整备质量（kg）： 6550,6490 最高车速（km/h）： 99 续驶里程（km，等速法）： 386 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.233 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 15.90 电池系统能量密度（Wh/kg）： 125.44 储能装置种类： 磷酸铁锂电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 160/3000/1600 储能装置总储电量（kWh）： 129.00 |  |

| 129、江苏友谊汽车有限公司 友谊牌 ZGT6852LBEV纯电动城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC253866 外廓尺寸长（mm）： 8510 外廓尺寸宽（mm）： 2500 外廓尺寸高（mm）： 3250,3010 总质量（kg）： 13000 整备质量（kg）： 8800,8500 最高车速（km/h）： 69 续驶里程（km，等速法）： 280 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.179 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 13.50 电池系统能量密度（Wh/kg）： 125.44 储能装置种类： 磷酸铁锂电池+双电层电容 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 160/3000/1600 储能装置总储电量（kWh）： 129/0.3 |  |
| --- | --- |
| 130、镇江天洋汽车有限公司 江天牌 ZKJ5040XXYEV3纯电动厢式运输车 车辆基本信息 配置ID： NC248860 外廓尺寸长（mm）： 5995 外廓尺寸宽（mm）： 1995 外廓尺寸高（mm）： 2650 总质量（kg）： 4490 整备质量（kg）： 2860 最高车速（km/h）： 100 续驶里程（km，等速法）： 300 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.260 电池系统能量密度（Wh/kg）： 108.90 储能装置种类： 三元锂离子电池 驱动电机类型： 永磁同步 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 140/4500/780 储能装置总储电量（kWh）： 75.52 |  |

| 131、新日(无锡)发展有限公司 新日牌 XRF5031XXYBEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息 配置ID： NC245280 外廓尺寸长（mm）： 4410 外廓尺寸宽（mm）： 1605 外廓尺寸高（mm）： 2200 总质量（kg）： 2530 整备质量（kg）： 1550 最高车速（km/h）： 90 续驶里程（km，工况法）： 220 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.420 电池系统能量密度（Wh/kg）： 111.20 储能装置种类： 三元锂离子电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 50/7000/200 储能装置总储电量（kWh）： 42.62 |  |
| --- | --- |
| 132、浙江中车电车有限公司 中国中车牌 CSR6110GLEV3纯电动城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC252897 外廓尺寸长（mm）： 10505 外廓尺寸宽（mm）： 2500 外廓尺寸高（mm）： 3150,3200 总质量（kg）： 16500 整备质量（kg）： 10700,10990 最高车速（km/h）： 69 续驶里程（km，等速法）： 393 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.191,0.201 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 16.00,15.60 电池系统能量密度（Wh/kg）： 134.77 储能装置种类： 磷酸铁锂蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 200/3000/2800 储能装置总储电量（kWh）： 216.40 |  |

| 133、浙江中车电车有限公司 中国中车牌 CSR6110GLEV4纯电动城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC253214 外廓尺寸长（mm）： 10505 外廓尺寸宽（mm）： 2500 外廓尺寸高（mm）： 3370 总质量（kg）： 16500 整备质量（kg）： 10900,11200 最高车速（km/h）： 69 续驶里程（km，等速法）： 469 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.196,0.208 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 18.30,17.80 电池系统能量密度（Wh/kg）： 137.27,130.17 储能装置种类： 磷酸铁锂蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 200/3000/2800 储能装置总储电量（kWh）： 258.00 |  |
| --- | --- |
| 134、中汽商用汽车有限公司（杭州） 中汽牌 ZQZ5040XLCBEV纯电动冷藏车 车辆基本信息 配置ID： NC251278 外廓尺寸长（mm）： 5960 外廓尺寸宽（mm）： 1995 外廓尺寸高（mm）： 2950 总质量（kg）： 4490 整备质量（kg）： 3330 最高车速（km/h）： 100 续驶里程（km，等速法）： 300 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.440 电池系统能量密度（Wh/kg）： 127.96 储能装置种类： 三元锂离子蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 100/4000/745 储能装置总储电量（kWh）： 75.00 |  |

| 135、中汽商用汽车有限公司（杭州） 中汽牌 ZQZ5041XXYBEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息 配置ID： NC251280 外廓尺寸长（mm）： 5900 外廓尺寸宽（mm）： 2200 外廓尺寸高（mm）： 3020 总质量（kg）： 4495 整备质量（kg）： 3100 最高车速（km/h）： 90 续驶里程（km，等速法）： 300 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.430 电池系统能量密度（Wh/kg）： 122.63 储能装置种类： 三元锂离子动力蓄电池（镍钴锰） 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 100/3500/1000 储能装置总储电量（kWh）： 99.80 |  |
| --- | --- |
| 136、中汽商用汽车有限公司（杭州） 中汽牌 ZQZ5070XLCBEV纯电动冷藏车 车辆基本信息 配置ID： NC251247 外廓尺寸长（mm）： 5990 外廓尺寸宽（mm）： 2240 外廓尺寸高（mm）： 3020 总质量（kg）： 7320 整备质量（kg）： 4630 最高车速（km/h）： 90 续驶里程（km，等速法）： 230 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.260 电池系统能量密度（Wh/kg）： 122.63 储能装置种类： 三元锂离子动力蓄电池（镍钴锰） 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 100/3500/1000 储能装置总储电量（kWh）： 99.80 |  |

| 137、浙江普朗特电动汽车有限公司 三角行牌 PLT5041XXYBEV01纯电动厢式运输车 车辆基本信息 配置ID： NC255030 外廓尺寸长（mm）： 5995 外廓尺寸宽（mm）： 2150 外廓尺寸高（mm）： 3000 总质量（kg）： 4495 整备质量（kg）： 3350 最高车速（km/h）： 85 续驶里程（km，等速法）： 270 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.450 电池系统能量密度（Wh/kg）： 110.22 储能装置种类： 磷酸铁锂动力电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 85/6000/280 储能装置总储电量（kWh）： 83.98 |  |
| --- | --- |
| 138、江西博能上饶客车有限公司 上饶牌 SR6107BEV纯电动客车 车辆基本信息 配置ID： NC253824 外廓尺寸长（mm）： 10490 外廓尺寸宽（mm）： 2490 外廓尺寸高（mm）： 3490,3590 总质量（kg）： 16550 整备质量（kg）： 10360,10660,10410,10710 最高车速（km/h）： 100 续驶里程（km，等速法）： 267 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.180 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 13.10 电池系统能量密度（Wh/kg）： 116.80 储能装置种类： 磷酸铁锂电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 185/3500/1300 储能装置总储电量（kWh）： 164.70 |  |

| 139、江西博能上饶客车有限公司 上饶牌 SR6660BEVG纯电动城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC253334 外廓尺寸长（mm）： 6620 外廓尺寸宽（mm）： 2270 外廓尺寸高（mm）： 2810,2980 总质量（kg）： 8500 整备质量（kg）： 4880,5090 最高车速（km/h）： 69 续驶里程（km，等速法）： 251 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.128 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 10.90 电池系统能量密度（Wh/kg）： 126.40 储能装置种类： 磷酸铁锂电池 驱动电机类型： 永磁同步直流电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 150/4500/1000 储能装置总储电量（kWh）： 63.36 |  |
| --- | --- |
| 140、安源客车制造有限公司 安源牌 PK6853BEV2纯电动城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC253564 外廓尺寸长（mm）： 8510 外廓尺寸宽（mm）： 2430 外廓尺寸高（mm）： 3250 总质量（kg）： 11840 整备质量（kg）： 8350 最高车速（km/h）： 69 续驶里程（km，等速法）： 221 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.229 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 13.40 电池系统能量密度（Wh/kg）： 96.80 储能装置种类： 磷酸铁锂离子电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 135/3000/1600 储能装置总储电量（kWh）： 110.50 |  |

| 141、烟台舒驰客车有限责任公司 舒驰牌 YTK5040XXYEV5纯电动厢式运输车 车辆基本信息 配置ID： NC253044 外廓尺寸长（mm）： 5960 外廓尺寸宽（mm）： 1995 外廓尺寸高（mm）： 2650 总质量（kg）： 4490 整备质量（kg）： 2870 最高车速（km/h）： 100 续驶里程（km，等速法）： 320 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.246 电池系统能量密度（Wh/kg）： 113.80 储能装置种类： 锰酸锂电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 90/6000/350 储能装置总储电量（kWh）： 77.70 |  |
| --- | --- |
| 142、烟台舒驰客车有限责任公司 舒驰牌 YTK5040XXYEV6纯电动厢式运输车 车辆基本信息 配置ID： NC253114 外廓尺寸长（mm）： 5960 外廓尺寸宽（mm）： 1995 外廓尺寸高（mm）： 2650 总质量（kg）： 4490 整备质量（kg）： 2870 最高车速（km/h）： 100 续驶里程（km，等速法）： 320 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.254 电池系统能量密度（Wh/kg）： 119.30 储能装置种类： 三元锂电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 90/6000/350 储能装置总储电量（kWh）： 74.84 |  |

| 143、烟台舒驰客车有限责任公司 舒驰牌 YTK6106EV纯电动客车 车辆基本信息 配置ID： NC253253 外廓尺寸长（mm）： 10500 外廓尺寸宽（mm）： 2500 外廓尺寸高（mm）： 3300 总质量（kg）： 14000 整备质量（kg）： 9450 最高车速（km/h）： 100 续驶里程（km，等速法）： 252 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.205 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 12.60 电池系统能量密度（Wh/kg）： 116.20 储能装置种类： 磷酸铁锂电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 160/4500/1100 储能装置总储电量（kWh）： 139.27 |  |
| --- | --- |
| 144、烟台舒驰客车有限责任公司 舒驰牌 YTK6128GEV3纯电动城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC253193 外廓尺寸长（mm）： 11990 外廓尺寸宽（mm）： 2510 外廓尺寸高（mm）： 3260,3070 总质量（kg）： 16900 整备质量（kg）： 11030,10800 最高车速（km/h）： 69 续驶里程（km，等速法）： 252 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.191 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 12.90 电池系统能量密度（Wh/kg）： 123.59 储能装置种类： 磷酸铁锂电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 160/3200/1000 储能装置总储电量（kWh）： 167.73 |  |

| 145、中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 黄河牌 JK6106GBEV5纯电动城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC253884 外廓尺寸长（mm）： 10500 外廓尺寸宽（mm）： 2500 外廓尺寸高（mm）： 3120,3250 总质量（kg）： 16500 整备质量（kg）： 11000,10650 最高车速（km/h）： 69 续驶里程（km，等速法）： 320 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.184 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 15.20 电池系统能量密度（Wh/kg）： 134.42 储能装置种类： 磷酸铁锂蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 160/2800/1200 储能装置总储电量（kWh）： 202.75 |  |
| --- | --- |
| 146、中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 黄河牌 JK6806GBEVQ3纯电动城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC254258 外廓尺寸长（mm）： 8050 外廓尺寸宽（mm）： 2500 外廓尺寸高（mm）： 3120,3250 总质量（kg）： 12500 整备质量（kg）： 8350,8600 最高车速（km/h）： 69 续驶里程（km，等速法）： 380 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.202 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 16.40 电池系统能量密度（Wh/kg）： 123.70 储能装置种类： 磷酸铁锂蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 135/2800/1800 储能装置总储电量（kWh）： 166.34 |  |

| 147、中通汽车工业集团有限责任公司 东岳牌 ZTQ5030TYHBEV30纯电动路面养护车 车辆基本信息 配置ID： NC233594 外廓尺寸长（mm）： 4940 外廓尺寸宽（mm）： 1840 外廓尺寸高（mm）： 2165 总质量（kg）： 3490 整备质量（kg）： 2620 最高车速（km/h）： 80 续驶里程（km，工况法）： 160 电池系统能量密度（Wh/kg）： 120.40 吨百公里电耗（kWh/t·100km）： 7.54 储能装置种类： 锂离子动力蓄电池（磷酸铁锂） 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 40/7800/220 储能装置总储电量（kWh）： 49.46 |  |
| --- | --- |
| 148、中联重科股份有限公司 中联牌 ZLJ5103TSLEQBEV纯电动扫路车 车辆基本信息 配置ID： NC245079 外廓尺寸长（mm）： 7090 外廓尺寸宽（mm）： 2210 外廓尺寸高（mm）： 2640 总质量（kg）： 10000 整备质量（kg）： 8300 最高车速（km/h）： 90 续驶里程（km，等速法）： 260 电池系统能量密度（Wh/kg）： 95.23 吨百公里电耗（kWh/t·100km）： 5.59 储能装置种类： 锂离子动力蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 160/3200/850 储能装置总储电量（kWh）： 143.77 |  |

| 149、中联重科股份有限公司 中联牌 ZLJ5104TSLEQBEV纯电动扫路车 车辆基本信息 配置ID： NC244418 外廓尺寸长（mm）： 6940 外廓尺寸宽（mm）： 2200,2120 外廓尺寸高（mm）： 2790 总质量（kg）： 10000 整备质量（kg）： 8400 最高车速（km/h）： 90 续驶里程（km，等速法）： 260 电池系统能量密度（Wh/kg）： 95.23 吨百公里电耗（kWh/t·100km）： 5.56 储能装置种类： 锂离子动力蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 160/3200/850 储能装置总储电量（kWh）： 143.77 |  |
| --- | --- |
| 150、大汉汽车集团有限公司 大汉牌 CKY6105BEVG纯电动城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC252699 外廓尺寸长（mm）： 10500 外廓尺寸宽（mm）： 2550 外廓尺寸高（mm）： 3330 总质量（kg）： 16500 整备质量（kg）： 10800 最高车速（km/h）： 69 续驶里程（km，等速法）： 250 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.200 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 11.80 电池系统能量密度（Wh/kg）： 134.77 储能装置种类： 磷酸铁锂蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步牵引电动机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 150/3000/2500 储能装置总储电量（kWh）： 162.20 |  |

| 151、佛山市飞驰汽车制造有限公司 飞驰牌 FSQ6110FCEVG1燃料电池城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC248955 外廓尺寸长（mm）： 10960 外廓尺寸宽（mm）： 2490 外廓尺寸高（mm）： 3500 总质量（kg）： 17900 整备质量（kg）： 12700 最高车速（km/h）： 69 燃料种类： 燃料电池 续驶里程（km，等速法）： 360(氢系统工作) 燃料电池系统生产企业（主要包含电堆）： 广东鸿运氢能源科技有限公司 燃料电池系统额定功率（kW）： 60 燃料电池系统峰值功率（kW）： 88 |  |
| --- | --- |
| 152、佛山市飞驰汽车制造有限公司 飞驰牌 FSQ6700FCEVG燃料电池城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC253140 外廓尺寸长（mm）： 7040 外廓尺寸宽（mm）： 2200 外廓尺寸高（mm）： 2880 总质量（kg）： 8300 整备质量（kg）： 5600 最高车速（km/h）： 69 燃料种类： 燃料电池 续驶里程（km，等速法）： 120(氢系统不工作),320(氢系统工作) 燃料电池系统生产企业（主要包含电堆）： 广东国鸿重塑能源科技有限公司 燃料电池系统额定功率（kW）： 30 燃料电池系统峰值功率（kW）： 30 |  |

| 153、珠海市广通客车有限公司 广客牌 GTZ6112BEV2纯电动客车 车辆基本信息 配置ID： NC252743 外廓尺寸长（mm）： 10970 外廓尺寸宽（mm）： 2500 外廓尺寸高（mm）： 3510 总质量（kg）： 15800 整备质量（kg）： 11800,11900 最高车速（km/h）： 100 续驶里程（km，等速法）： 396 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.223 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 15.70 电池系统能量密度（Wh/kg）： 123.25 储能装置种类： 磷酸铁锂 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 185/3500/1300 储能装置总储电量（kWh）： 221.20 |  |
| --- | --- |
| 154、珠海市广通客车有限公司 广客牌 GTZ6129BEVB纯电动城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC252849 外廓尺寸长（mm）： 11990 外廓尺寸宽（mm）： 2520 外廓尺寸高（mm）： 3250 总质量（kg）： 17700 整备质量（kg）： 11800 最高车速（km/h）： 69 续驶里程（km，等速法）： 518 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.154 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 19.40 电池系统能量密度（Wh/kg）： 130.17 储能装置种类： 磷酸铁锂 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 200/2700/2500 储能装置总储电量（kWh）： 294.90 |  |

| 155、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6109BEVB6纯电动城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC253759 外廓尺寸长（mm）： 10500 外廓尺寸宽（mm）： 2500 外廓尺寸高（mm）： 3200,3060 总质量（kg）： 16500 整备质量（kg）： 10600,11000 最高车速（km/h）： 69 续驶里程（km，等速法）： 253 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.220 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 13.60 电池系统能量密度（Wh/kg）： 131.11 储能装置种类： 磷酸铁锂蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 200/2600/2500 储能装置总储电量（kWh）： 179.10 |  |
| --- | --- |
| 156、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6109BEVB7纯电动城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC253737 外廓尺寸长（mm）： 10500 外廓尺寸宽（mm）： 2500 外廓尺寸高（mm）： 3200,3060 总质量（kg）： 16500 整备质量（kg）： 11100 最高车速（km/h）： 69 续驶里程（km，等速法）： 280 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.220 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 15.70 电池系统能量密度（Wh/kg）： 117.81 储能装置种类： 磷酸铁锂动力电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 160/4500/1100 储能装置总储电量（kWh）： 202.18 |  |

| 157、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6109CHEVB1插电式混合动力城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC253192 外廓尺寸长（mm）： 10500 外廓尺寸宽（mm）： 2500 外廓尺寸高（mm）： 3140 总质量（kg）： 16500 整备质量（kg）： 12500 最高车速（km/h）： 69 燃料种类： 柴油/电混合动力 是否允许外接充电： 允许外接充电 纯电动模式下续驶里程（km，等速法）： 86 发动机生产企业： 广西玉柴机器股份有限公司 排量/功率（ml/kW）： 6494/147 发动机型号： YC6J200-52 燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）： 14.80 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 5.60 节油率水平（%）： 56.40 储能装置种类： 锰酸锂蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 200/2600/2500 储能装置总储电量（kWh）： 51.14 |  |
| --- | --- |
| 158、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6109CHEVB2插电式混合动力城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC253054 外廓尺寸长（mm）： 10500 外廓尺寸宽（mm）： 2500 外廓尺寸高（mm）： 3140 总质量（kg）： 16500 整备质量（kg）： 12500 最高车速（km/h）： 69 燃料种类： 柴油/电混合动力 是否允许外接充电： 允许外接充电 纯电动模式下续驶里程（km，等速法）： 80 发动机生产企业： 广西玉柴机器股份有限公司 排量/功率（ml/kW）： 6494/147 发动机型号： YC6J200-52 燃料消耗量（L/100km，电量平衡运行阶段）： 14.80 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 5.60 节油率水平（%）： 56.40 储能装置种类： 锰酸锂电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 200/2600/2500 储能装置总储电量（kWh）： 50.79 |  |

| 159、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6109CHEVNG2插电式混合动力城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC253775 外廓尺寸长（mm）： 10500 外廓尺寸宽（mm）： 2500 外廓尺寸高（mm）： 3140 总质量（kg）： 16500 整备质量（kg）： 12500 最高车速（km/h）： 69 燃料种类： LNG/电混合动力 是否允许外接充电： 允许外接充电 纯电动模式下续驶里程（km，等速法）： 80 发动机生产企业： 广西玉柴机器股份有限公司 排量/功率（ml/kW）： 6494/155 发动机型号： YC6J210N-52 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 5.60 储能装置种类： 锰酸锂电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 200/2600/2500 储能装置总储电量（kWh）： 50.79 |  |
| --- | --- |
| 160、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6819BEVB3纯电动城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC253297 外廓尺寸长（mm）： 8090 外廓尺寸宽（mm）： 2350 外廓尺寸高（mm）： 2920,3050 总质量（kg）： 12200 整备质量（kg）： 7600,7900 最高车速（km/h）： 69 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.200 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 11.40 快充倍率： 5.27 储能装置种类： 磷酸铁锂蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 160/4500/1100 储能装置总储电量（kWh）： 61.40 |  |

| 161、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6828BEVB5纯电动城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC253277 外廓尺寸长（mm）： 8250 外廓尺寸宽（mm）： 2400 外廓尺寸高（mm）： 3100 总质量（kg）： 13500 整备质量（kg）： 8250 最高车速（km/h）： 69 续驶里程（km，等速法）： 251 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.170 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 12.10 电池系统能量密度（Wh/kg）： 130.17 储能装置种类： 磷酸铁锂蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 150/2200/1500 储能装置总储电量（kWh）： 129.00 |  |
| --- | --- |
| 162、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6828BEVB6纯电动城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC253236 外廓尺寸长（mm）： 8250 外廓尺寸宽（mm）： 2400 外廓尺寸高（mm）： 3100 总质量（kg）： 13500 整备质量（kg）： 8350 最高车速（km/h）： 69 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.180 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 14.00 快充倍率： 5.27 储能装置种类： 磷酸铁锂蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 150/2200/1500 储能装置总储电量（kWh）： 80.64 |  |

| 163、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6859BEVB2纯电动城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC252954 外廓尺寸长（mm）： 8545 外廓尺寸宽（mm）： 2500 外廓尺寸高（mm）： 3200,3060 总质量（kg）： 13200 整备质量（kg）： 8300,8800 最高车速（km/h）： 69 续驶里程（km，等速法）： 202 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.210 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 12.60 电池系统能量密度（Wh/kg）： 102.31 储能装置种类： 磷酸铁锂电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 150/3000/1800 储能装置总储电量（kWh）： 111.30 |  |
| --- | --- |
| 164、四川省客车制造有限责任公司 峨嵋牌 EM6120BEVG纯电动城市客车 车辆基本信息 配置ID： NC253465 外廓尺寸长（mm）： 11990 外廓尺寸宽（mm）： 2550 外廓尺寸高（mm）： 3450 总质量（kg）： 18000 整备质量（kg）： 12500,12170 最高车速（km/h）： 69 续驶里程（km，等速法）： 460 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.230 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 19.35,18.84 电池系统能量密度（Wh/kg）： 123.60,127.60 储能装置种类： 磷酸铁锂蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 200/3000/3100 储能装置总储电量（kWh）： 282.62 |  |

| 165、成都雅骏汽车制造有限公司 通途牌 CTT5041XXYGC2BEV纯电动厢式运输车 车辆基本信息 配置ID： NC253264 外廓尺寸长（mm）： 5995 外廓尺寸宽（mm）： 2100,2150 外廓尺寸高（mm）： 2930,3130 总质量（kg）： 4495 整备质量（kg）： 3300 最高车速（km/h）： 85 续驶里程（km，等速法）： 255 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.413 电池系统能量密度（Wh/kg）： 103.08 储能装置种类： 三元镍钴锰酸锂复合材料电池 驱动电机类型： 三相交流电动机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 90/3500/1200 储能装置总储电量（kWh）： 75.30 |  |
| --- | --- |

| 二、变更扩展车型 注：*表示当批发生变更或扩展的配置 1、东风汽车公司 东风牌 EQ5020XXYLBEV1纯电动厢式运输车 （第1批发布推荐车型） 车辆基本信息 配置ID： NC185770 * 配置ID： NC185764 * 配置ID： NC185760 * 配置ID： NC185682 * 外廓尺寸长（mm）： 4178 4178 4178 4178 外廓尺寸宽（mm）： 1630 1630 1630 1630 外廓尺寸高（mm）： 1898 1898 1898 1898 总质量（kg）： 2190 2190 2190 2190 整备质量（kg）： 1540 1540 1540 1540 最高车速（km/h）： 95 95 95 95 续驶里程（km，工况法）： 265 265 265 265 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.425 0.428 0.418 0.422 电池系统能量密度（Wh/kg）： 109.47 116.96 109.47 116.96 储能装置种类： 锂离子电池 锂离子电池 锂离子电池 锂离子电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 永磁同步电机 永磁同步电机 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 40/6100/205 40/6100/205 40/6100/205 40/6100/205 储能装置总储电量（kWh）： 40.60 40.30 40.60 40.30 |  |
| --- | --- |
| 2、东风汽车公司 东风牌 EQ5027XXYTBEV纯电动厢式运输车 （第10批发布推荐车型） 车辆基本信息 配置ID： NC253474 * 配置ID： NC250107 外廓尺寸长（mm）： 4495 4495 外廓尺寸宽（mm）： 1680 1680 外廓尺寸高（mm）： 1990 1990 总质量（kg）： 2300 2300 整备质量（kg）： 1500 1500 最高车速（km/h）： 110 110 续驶里程（km，工况法）： 270 270 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.460 0.455 电池系统能量密度（Wh/kg）： 130.21 130.21 储能装置种类： 三元锂离子动力蓄电池 三元锂离子动力蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 72/14000/165 75/14000/165 储能装置总储电量（kWh）： 59.19 59.19 |  |

| 3、东风汽车公司 东风牌 EQ5045XXYTBEV10纯电动厢式运输车 （第6批发布推荐车型） 车辆基本信息 配置ID： NC218392 * 外廓尺寸长（mm）： 5900,5995 外廓尺寸宽（mm）： 2020,2100,2200 外廓尺寸高（mm）： 2840,2970,3030 总质量（kg）： 4495 整备质量（kg）： 3060 最高车速（km/h）： 85 续驶里程（km，等速法）： 248 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.370 电池系统能量密度（Wh/kg）： 112.11 储能装置种类： 三元锂离子电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 130/5000/850 储能装置总储电量（kWh）： 77.78 |  |
| --- | --- |
| 4、东风汽车公司 东风牌 EQ6800CACBEV5纯电动城市客车 （第2批发布推荐车型） 车辆基本信息 配置ID： NC254998 * 配置ID： NC198962 * 外廓尺寸长（mm）： 8050 8050 外廓尺寸宽（mm）： 2260 2260 外廓尺寸高（mm）： 2835,2990 2835,2990 总质量（kg）： 10000 10000 整备质量（kg）： 6000,6200 6000,6200 最高车速（km/h）： 69 69 续驶里程（km，等速法）： 310 250 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.183 0.180 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 14.80 12.30 电池系统能量密度（Wh/kg）： 126.60,122.90 126.60,122.90 储能装置种类： 磷酸铁锂动力蓄电池 磷酸铁锂动力蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 135/3500/1500 135/3500/1500 储能装置总储电量（kWh）： 109.40 92.16 |  |

| 5、东风汽车公司 东风牌 EQ6810CACBEV1纯电动城市客车 （第3批发布推荐车型） 车辆基本信息 配置ID： NC255092 * 配置ID： NC198930 * 外廓尺寸长（mm）： 8100 8100 外廓尺寸宽（mm）： 2400 2400 外廓尺寸高（mm）： 2950,3150 2950,3150 总质量（kg）： 12000 12000 整备质量（kg）： 6500,6750 6500,6750 最高车速（km/h）： 69 69 续驶里程（km，等速法）： 250 230 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.144 0.136 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 13.60 11.70,11.30 电池系统能量密度（Wh/kg）： 126.60,122.90 126.60,122.90 储能装置种类： 磷酸铁锂动力蓄电池 磷酸铁锂动力蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电动机 永磁同步电动机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 150/3500/1600 150/3500/1600 储能装置总储电量（kWh）： 109.40 92.16 |  |
| --- | --- |
| 6、金华青年汽车制造有限公司 青年曼牌 JNP5080XXYFCEV3燃料电池厢式运输车 （第4批发布推荐车型） 车辆基本信息 配置ID： NC215910 * 外廓尺寸长（mm）： 6665 外廓尺寸宽（mm）： 2100 外廓尺寸高（mm）： 2920 总质量（kg）： 7600 整备质量（kg）： 4470 最高车速（km/h）： 80 燃料种类： 氢气 续驶里程（km，等速法）： 305 燃料电池系统生产企业（主要包含电堆）： 南通百应能源有限公司 燃料电池系统额定功率（kW）： 30 燃料电池系统峰值功率（kW）： 33 |  |

| 7、金华青年汽车制造有限公司 青年牌 JNP6103BFCEV燃料电池城市客车 （第8批发布推荐车型） 车辆基本信息 配置ID： NC238554 * 外廓尺寸长（mm）： 10150 外廓尺寸宽（mm）： 2500 外廓尺寸高（mm）： 3405 总质量（kg）： 15000 整备质量（kg）： 10200 最高车速（km/h）： 69 燃料种类： 氢气 续驶里程（km，等速法）： 390 燃料电池系统生产企业（主要包含电堆）： 南通百应能源有限公司 燃料电池系统额定功率（kW）： 30 燃料电池系统峰值功率（kW）： 31 |  |
| --- | --- |
| 8、金华青年汽车制造有限公司 欧联牌 JNP7003BEV纯电动轿车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息 配置ID： NC240495 * 配置ID： NC218352 * 外廓尺寸长（mm）： 2727 2727 外廓尺寸宽（mm）： 1565 1565 外廓尺寸高（mm）： 1558 1558 总质量（kg）： 934 970 整备质量（kg）： 784 820 最高车速（km/h）： 100 100 30分钟最高车速（km/h）： 100 100 续驶里程（km，工况法）： 152 152.8 电池系统能量密度（Wh/kg）： 126.31 92.46 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）： 11.07 11.09 储能装置种类： 三元锂离子蓄电池 三元锂离子蓄电池 驱动电机类型： 三相异步电机 三相交流异步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 30/7000/160 30/6500/197 |  |

| 9、北汽福田汽车股份有限公司 福田牌 BJ5036XXYEV2纯电动厢式运输车 （第7批发布推荐车型） 车辆基本信息 配置ID： NC248470 * 配置ID： NC224143 外廓尺寸长（mm）： 5455 5455 外廓尺寸宽（mm）： 1780 1780 外廓尺寸高（mm）： 2715 2715 总质量（kg）： 3494 3494 整备质量（kg）： 2365 2365 最高车速（km/h）： 90 90 续驶里程（km，工况法）： 240 240 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.490,0.436 0.470 电池系统能量密度（Wh/kg）： 105.00 125.70 储能装置种类： NCM NCM 驱动电机类型： 永磁同步电机 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 100/4600/700 100/4600/700 储能装置总储电量（kWh）： 66.60 66.60 |  |
| --- | --- |
| 10、丹东黄海汽车有限责任公司 黄海牌 DD6109CHEV8N插电式混合动力城市客车 （第8批发布推荐车型） 车辆基本信息 配置ID： NC249294 * 配置ID： NC238716 外廓尺寸长（mm）： 10490 外廓尺寸宽（mm）： 2482 外廓尺寸高（mm）： 3440 总质量（kg）： 16520 整备质量（kg）： 11200,11600 最高车速（km/h）： 69 发动机生产企业： 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 排量/功率（ml/kW）： 6494/155 7130/158 发动机型号： YC6J210N-52 CA6SF2-21E5N |  |

| 11、丹东黄海汽车有限责任公司 黄海牌 DD6120CHEV3N插电式混合动力城市客车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息 配置ID： NC249244 * 配置ID： NC218985 外廓尺寸长（mm）： 11500 外廓尺寸宽（mm）： 2532 外廓尺寸高（mm）： 3440 总质量（kg）： 17900 整备质量（kg）： 12000,12450 最高车速（km/h）： 69 发动机生产企业： 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 湖北函宇动力科技有限公司 排量/功率（ml/kW）： 7130/173 6700/155 发动机型号： CA6SF2-23E5N B6.7GE5 210 |  |
| --- | --- |
| 12、浙江豪情汽车制造有限公司 帝豪牌 JL7001BEV48纯电动轿车 （第4批发布推荐车型） 车辆基本信息 配置ID： NC197491 * 外廓尺寸长（mm）： 3778 外廓尺寸宽（mm）： 1663 外廓尺寸高（mm）： 1519 总质量（kg）： 1450 整备质量（kg）： 1150 最高车速（km/h）： 110 30分钟最高车速（km/h）： 110 续驶里程（km，工况法）： 155 电池系统能量密度（Wh/kg）： 92.02 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）： 15.20 储能装置种类： 三元材料锂离子蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 47.2/8200/150 |  |

| 13、郑州日产汽车有限公司 东风牌 ZN5026XXYV1YBEV纯电动厢式运输车 （第4批发布推荐车型） 车辆基本信息 配置ID： NC185671 * 外廓尺寸长（mm）： 4500 外廓尺寸宽（mm）： 1695 外廓尺寸高（mm）： 1825 总质量（kg）： 2499 整备质量（kg）： 1625 最高车速（km/h）： 110 续驶里程（km，工况法）： 250 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.446 电池系统能量密度（Wh/kg）： 125.70 储能装置种类： 三元锂离子动力电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 60/9000/220 储能装置总储电量（kWh）： 49.42 |  |
| --- | --- |
| 14、郑州日产汽车有限公司 东风牌 ZN5036XGCH2YBEV纯电动工程车 （第4批发布推荐车型） 车辆基本信息 配置ID： NC185863 * 外廓尺寸长（mm）： 4949 外廓尺寸宽（mm）： 1690,1820 外廓尺寸高（mm）： 1940 总质量（kg）： 2900 整备质量（kg）： 2230,2039 最高车速（km/h）： 120 续驶里程（km，工况法）： 235 电池系统能量密度（Wh/kg）： 126.20 吨百公里电耗（kWh/t·100km）： 9.55 储能装置种类： 三元锂离子动力电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 85/9000/290 储能装置总储电量（kWh）： 57.20 |  |

| 15、郑州日产汽车有限公司 东风牌 ZN6451V1YBEV纯电动多用途乘用车 （第4批发布推荐车型） 车辆基本信息 配置ID： NC185992 * 外廓尺寸长（mm）： 4500 外廓尺寸宽（mm）： 1695 外廓尺寸高（mm）： 1825 总质量（kg）： 2280 整备质量（kg）： 1680 最高车速（km/h）： 110 30分钟最高车速（km/h）： 105 续驶里程（km，工况法）： 270 电池系统能量密度（Wh/kg）： 125.70 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）： 17.50 储能装置种类： 三元锂离子动力电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 60/9000/220 |  |
| --- | --- |
| 16、比亚迪汽车工业有限公司 比亚迪牌 BYD6121LGEV5纯电动城市客车 （第6批发布推荐车型） 车辆基本信息 配置ID： NC226863 * 外廓尺寸长（mm）： 12000 外廓尺寸宽（mm）： 2550 外廓尺寸高（mm）： 3200,3280 总质量（kg）： 18000 整备质量（kg）： 11900 最高车速（km/h）： 69 续驶里程（km，等速法）： 340 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.181 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 13.10 电池系统能量密度（Wh/kg）： 128.60 储能装置种类： 磷酸铁锂蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 100/7500/430 储能装置总储电量（kWh）： 196.60 |  |

| 17、比亚迪汽车工业有限公司 腾势牌 QCJ7007BEV1纯电动轿车 （第1批发布推荐车型） 车辆基本信息 配置ID： NC250551 * 配置ID： NC186771 * 外廓尺寸长（mm）： 4672 4642 外廓尺寸宽（mm）： 1850 1850 外廓尺寸高（mm）： 1642 1642 总质量（kg）： 2550 2550 整备质量（kg）： 2120 2160 最高车速（km/h）： 150 150 30分钟最高车速（km/h）： 120 120 续驶里程（km，工况法）： 451 352 电池系统能量密度（Wh/kg）： 105.72 95.60 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）： 15.90 17.40 储能装置种类： 磷酸铁锂蓄电池 磷酸铁锂蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 86/2832/290 86/2832/290 |  |
| --- | --- |
| 18、重庆力帆乘用车有限公司 力帆牌 LF7002GEV纯电动轿车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息 配置ID： NC254995 * 配置ID： NC250029 配置ID： NC220759 外廓尺寸长（mm）： 4625 4625 4625 外廓尺寸宽（mm）： 1715 1715 1715 外廓尺寸高（mm）： 1480 1480 1480 总质量（kg）： 1675 1675 1670 整备质量（kg）： 1300 1300 1270 最高车速（km/h）： 110 110 110 30分钟最高车速（km/h）： 100 100 100 续驶里程（km，工况法）： 250 250 250 电池系统能量密度（Wh/kg）： 141.90 131.10 152.90 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）： 11.80 15.30 14.20 储能装置种类： 多元复合锂离子动力电池 多元复合锂离子动力电池 多元复合锂离子动力电池 驱动电机类型： 交流感应电动机 交流感应电动机 交流感应电动机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 60/7000/200 60/7000/200 60/7000/200 |  |

| 19、重庆力帆乘用车有限公司 力帆牌 LF7004GEV纯电动轿车 （第5批发布推荐车型） 车辆基本信息 配置ID： NC255033 * 配置ID： NC244958 配置ID： NC220514 外廓尺寸长（mm）： 3775 3775 3775 外廓尺寸宽（mm）： 1620 1620 1620 外廓尺寸高（mm）： 1420 1420 1420 总质量（kg）： 1370 1395 1370 整备质量（kg）： 995 1020 995 最高车速（km/h）： 105 105 105 30分钟最高车速（km/h）： 100 100 100 续驶里程（km，工况法）： 180 180 180 电池系统能量密度（Wh/kg）： 137.20 128.00 147.40 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）： 13.30 12.90 11.70 储能装置种类： 多元复合锂离子动力电池 多元复合锂离子动力电池 多元复合锂离子动力电池 驱动电机类型： 交流感应电动机 交流感应电动机 交流感应电动机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 60/7000/200 60/7000/200 60/7000/20 |  |
| --- | --- |
| 20、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC7001ADBEV纯电动轿车 （第1批发布推荐车型） 车辆基本信息 配置ID： NC248977 * 配置ID： NC187337 外廓尺寸长（mm）： 3730 3730 外廓尺寸宽（mm）： 1650 1650 外廓尺寸高（mm）： 1528 1528 总质量（kg）： 1615 1615 整备质量（kg）： 1240 1240 最高车速（km/h）： 125 125 30分钟最高车速（km/h）： 105 105 续驶里程（km，工况法）： 180 180 电池系统能量密度（Wh/kg）： 98.16 98.16 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）： 14.00 13.60 储能装置种类： 锂离子动力电池 锂离子动力电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 55/9500/170 55/9500/170 |  |

| 21、重庆长安汽车股份有限公司 长安牌 SC7001AKBEV纯电动轿车 （第7批发布推荐车型） 车辆基本信息 配置ID： NC248939 * 配置ID： NC229981 外廓尺寸长（mm）： 3730 3730 外廓尺寸宽（mm）： 1650 1650 外廓尺寸高（mm）： 1528 1528 总质量（kg）： 1615 1615 整备质量（kg）： 1240 1240 最高车速（km/h）： 125 125 30分钟最高车速（km/h）： 105 105 续驶里程（km，工况法）： 180 180 电池系统能量密度（Wh/kg）： 127.63 127.63 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）： 13.60 12.68 储能装置种类： 锂离子动力蓄电池 锂离子动力蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 55/9500/170 55/9500/170 |  |
| --- | --- |
| 22、陕西通家汽车股份有限公司 通家福牌 STJ5022XXYEV6纯电动厢式运输车 （第8批发布推荐车型） 车辆基本信息 配置ID： NC254654 * 配置ID： NC222508 外廓尺寸长（mm）： 4030 4030 外廓尺寸宽（mm）： 1620 1620 外廓尺寸高（mm）： 1900 1900 总质量（kg）： 2050 2050 整备质量（kg）： 1355 1355 最高车速（km/h）： 100 100 续驶里程（km，工况法）： 255 255 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.394 0.425 电池系统能量密度（Wh/kg）： 120.62 120.62 储能装置种类： 三元锂离子蓄电池 三元锂离子蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 60/9000/225 60/9000/225 储能装置总储电量（kWh）： 38.37 38.37 |  |

| 23、陕西通家汽车股份有限公司 国金汽车牌 STJ6460EV1纯电动多用途乘用车 （第7批发布推荐车型） 车辆基本信息 配置ID： NC222475 * 外廓尺寸长（mm）： 4615 外廓尺寸宽（mm）： 1845 外廓尺寸高（mm）： 1655 总质量（kg）： 2330 整备质量（kg）： 1880 最高车速（km/h）： 150 30分钟最高车速（km/h）： 135 续驶里程（km，工况法）： 350 电池系统能量密度（Wh/kg）： 127.65 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）： 15.70 储能装置种类： 三元软包锂离子动力电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 120/12000/250 |  |
| --- | --- |
| 24、奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞牌 SQR7000BEVJ601纯电动轿车 （第1批发布推荐车型） 车辆基本信息 配置ID： NC254644 * 配置ID： NC189458 * 外廓尺寸长（mm）： 4572,4602 4572,4602 外廓尺寸宽（mm）： 1825 1825 外廓尺寸高（mm）： 1496 1496 总质量（kg）： 1935 1935 整备质量（kg）： 1560 1560 最高车速（km/h）： 152 152 30分钟最高车速（km/h）： 100 100 续驶里程（km，工况法）： 351 351 电池系统能量密度（Wh/kg）： 127.13 127.13 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）： 16.50 16.50 储能装置种类： 三元锂离子电池 三元锂离子电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 95/3629/250 90/3100/276 |  |

| 25、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6809EVGW纯电动城市客车 （第4批发布推荐车型） 车辆基本信息 配置ID： NC210906 * 外廓尺寸长（mm）： 8010 外廓尺寸宽（mm）： 2390 外廓尺寸高（mm）： 3090,2950 总质量（kg）： 11200 整备质量（kg）： 7400,7000,6600 最高车速（km/h）： 69 续驶里程（km，等速法）： 215 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.205 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 12.20 电池系统能量密度（Wh/kg）： 117.81 储能装置种类： 磷酸铁锂蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 155/3100/2000 储能装置总储电量（kWh）： 94.30 |  |
| --- | --- |
| 26、中通客车控股股份有限公司 中通牌 LCK6809EVGW1纯电动城市客车 （第4批发布推荐车型） 车辆基本信息 配置ID： NC213880 * 外廓尺寸长（mm）： 8010 外廓尺寸宽（mm）： 2390 外廓尺寸高（mm）： 3090,2950 总质量（kg）： 11200 整备质量（kg）： 7400,7000,6600 最高车速（km/h）： 69 续驶里程（km，等速法）： 215 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.206 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 12.20 电池系统能量密度（Wh/kg）： 117.81 储能装置种类： 磷酸铁锂蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 135/3000/2000 储能装置总储电量（kWh）： 94.30 |  |

| 27、河北御捷车业有限公司 御捷马牌 YGM7000BEV纯电动轿车 （第7批发布推荐车型） 车辆基本信息 配置ID： NC232297 * 外廓尺寸长（mm）： 3675,3749 外廓尺寸宽（mm）： 1655 外廓尺寸高（mm）： 1570 总质量（kg）： 1315 整备质量（kg）： 1015 最高车速（km/h）： 105 30分钟最高车速（km/h）： 100 续驶里程（km，工况法）： 153 电池系统能量密度（Wh/kg）： 126.90 工况条件下百公里耗电量（Y）（kWh/100km）： 13.70 储能装置种类： 锂离子动力蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 30、7000、160 |  |
| --- | --- |
| 28、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ5024XXYEV纯电动厢式运输车 （第6批发布推荐车型） 车辆基本信息 配置ID： NC222260 * 外廓尺寸长（mm）： 4030 外廓尺寸宽（mm）： 1620 外廓尺寸高（mm）： 1900 总质量（kg）： 2050 整备质量（kg）： 1400 最高车速（km/h）： 85 续驶里程（km，工况法）： 232 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.332 电池系统能量密度（Wh/kg）： 110.40 储能装置种类： 三元软包锂离子动力电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 45/7200/180 储能装置总储电量（kWh）： 35.82 |  |

| 29、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6103BEVBT9纯电动城市客车 （第3批发布推荐车型） 车辆基本信息 配置ID： NC256754 * 配置ID： NC200222 配置ID： NC200156 外廓尺寸长（mm）： 10490 10490 10490 外廓尺寸宽（mm）： 2520 2520 2520 外廓尺寸高（mm）： 3450 3450 3450 总质量（kg）： 16500 16500 16500 整备质量（kg）： 11500 11500 11500 最高车速（km/h）： 69 69 69 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.216 0.203 0.206 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 12.40 14.00 14.30 快充倍率： 5.03C 5.14C 5.16C 储能装置种类： 钛酸锂电池 钛酸锂电池 钛酸锂电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 永磁同步电机 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 200/3000/2800 200/3000/2800 200/3000/2800 储能装置总储电量（kWh）： 69.60 60.90 69.60 |  |
| --- | --- |
| 30、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6121BEVBT3纯电动城市客车 （第4批发布推荐车型） 车辆基本信息 配置ID： NC255317 * 配置ID： NC241446 配置ID： NC214975 配置ID： NC214971 外廓尺寸长（mm）： 12000 12000 12000 12000 外廓尺寸宽（mm）： 2540 2540 2540 2540 外廓尺寸高（mm）： 3040,2840 3040,2840 3040,2840 3040,2840 总质量（kg）： 18000 18000 18000 18000 整备质量（kg）： 13000,13600 13000,13600 13000,13600 13000,13600 最高车速（km/h）： 69 69 69 69 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.213 0.222 0.222 0.223 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 19.40,18.50 16.20 17.00 19.30,18.40 快充倍率： 3.04C 3.16C 3.17C 3.05C 储能装置种类： 钛酸锂电池 钛酸锂电池 钛酸锂电池 钛酸锂电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 永磁同步电机 永磁同步电机 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 200/2800/2200 200/2800/2200 200/2800/2200 200/2800/2200 储能装置总储电量（kWh）： 101.50 101.50 101.50 104.40 |  |

| 31、珠海广通汽车有限公司 广通牌 GTQ6186BEVBT3纯电动铰接城市客车 （第3批发布推荐车型） 车辆基本信息 配置ID： NC252533 * 配置ID： NC207413 外廓尺寸长（mm）： 18000 18000 外廓尺寸宽（mm）： 2550 2550 外廓尺寸高（mm）： 3350 3350 总质量（kg）： 28000 28000 整备质量（kg）： 18400,19500,20300 18400,19500,20300 最高车速（km/h）： 69 69 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.220 0.222 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 15.70 17.40,16.40,15.80 快充倍率： 5.19C,3.05C,5.23C 5.16C,5.16C,5.19C,5.06C 储能装置种类： 钛酸锂电池 钛酸锂电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 220/2700/3000 220/2700/3000 储能装置总储电量（kWh）： 138.00 138.55 |  |
| --- | --- |
| 32、哈尔滨通联客车有限公司 哈尔滨牌 HKC6810BEV01纯电动城市客车 （第4批发布推荐车型） 车辆基本信息 配置ID： NC210560 * 外廓尺寸长（mm）： 8100 外廓尺寸宽（mm）： 2360 外廓尺寸高（mm）： 3060,3200 总质量（kg）： 11600 整备质量（kg）： 7500,7700 最高车速（km/h）： 69 续驶里程（km，等速法）： 230 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.210 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 11.10 电池系统能量密度（Wh/kg）： 122.90 储能装置种类： 磷酸铁锂蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 150/2200/1800 储能装置总储电量（kWh）： 103.68 |  |

| 33、南京市公共交通车辆厂 建康牌 NJC5030XXYBEV2纯电动厢式运输车 （第10批发布推荐车型） 车辆基本信息 配置ID： NC248921 * 外廓尺寸长（mm）： 5440 外廓尺寸宽（mm）： 1705 外廓尺寸高（mm）： 2210 总质量（kg）： 3480 整备质量（kg）： 2100 最高车速（km/h）： 100 续驶里程（km，工况法）： 180 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.357 电池系统能量密度（Wh/kg）： 94.45 储能装置种类： 磷酸铁锂蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 90/6000/350 储能装置总储电量（kWh）： 44.93 |  |
| --- | --- |
| 34、广西玉柴专用汽车有限公司 玉柴专汽牌 NZ5040XLCEV纯电动冷藏车 （第3批发布推荐车型） 车辆基本信息 配置ID： NC203794 * 外廓尺寸长（mm）： 5500 外廓尺寸宽（mm）： 2030,1970 外廓尺寸高（mm）： 2870 总质量（kg）： 4495 整备质量（kg）： 3220 最高车速（km/h）： 85 续驶里程（km，等速法）： 220 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.393 电池系统能量密度（Wh/kg）： 110.44 储能装置种类： 三元镍钴锰酸锂复合材料电池 驱动电机类型： 三相交流电动机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 90/3500/1200 储能装置总储电量（kWh）： 69.90 |  |

| 35、广西玉柴专用汽车有限公司 玉柴专汽牌 NZ5070XLCEV纯电动冷藏车 （第3批发布推荐车型） 车辆基本信息 配置ID： NC203883 * 外廓尺寸长（mm）： 5995 外廓尺寸宽（mm）： 2150,2080 外廓尺寸高（mm）： 2980 总质量（kg）： 6630 整备质量（kg）： 4015 最高车速（km/h）： 85 续驶里程（km，等速法）： 220 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.208 电池系统能量密度（Wh/kg）： 103.08 储能装置种类： 三元镍钴锰酸锂复合材料电池 驱动电机类型： 三相交流电动机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 90/3500/1200 储能装置总储电量（kWh）： 75.30 |  |
| --- | --- |
| 36、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6109CHEVNG插电式混合动力城市客车 （第6批发布推荐车型） 车辆基本信息 配置ID： NC227219 * 外廓尺寸长（mm）： 10500 外廓尺寸宽（mm）： 2500 外廓尺寸高（mm）： 3400 总质量（kg）： 16500 整备质量（kg）： 11800,12500 最高车速（km/h）： 69 燃料种类： NG/电混合动力 是否允许外接充电： 是 纯电动模式下续驶里程（km，等速法）： 87 发动机生产企业： 广西玉柴机器股份有限公司 排量/功率（ml/kW）： 6494/155 发动机型号： YC6J210N-52 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 6.60 储能装置种类： 磷酸铁锂蓄电池 驱动电机类型： 三相交流异步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 140/2600/2400 储能装置总储电量（kWh）： 53.80 |  |

| 37、广西源正新能源汽车有限公司 紫象牌 HQK6109PHEVNG插电式混合动力城市客车 （第6批发布推荐车型） 车辆基本信息 配置ID： NC226592 * 外廓尺寸长（mm）： 10500 外廓尺寸宽（mm）： 2500 外廓尺寸高（mm）： 3400 总质量（kg）： 16500 整备质量（kg）： 11800,12500 最高车速（km/h）： 69 燃料种类： NG/电混合动力 是否允许外接充电： 是 纯电动模式下续驶里程（km，等速法）： 83 发动机生产企业： 广西玉柴机器股份有限公司 排量/功率（ml/kW）： 6494/155 发动机型号： YC6J210N-52 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 6.60 储能装置种类： 磷酸铁锂蓄电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 135/3500/1000 储能装置总储电量（kWh）： 53.80 |  |
| --- | --- |
| 38、成都雅骏汽车制造有限公司 通途牌 CTT5042XXYGC2BEV纯电动厢式运输车 （第9批发布推荐车型） 车辆基本信息 配置ID： NC243811 * 外廓尺寸长（mm）： 5995 外廓尺寸宽（mm）： 2100,2150 外廓尺寸高（mm）： 2930,3130 总质量（kg）： 4495 整备质量（kg）： 3400 最高车速（km/h）： 85 续驶里程（km，等速法）： 300 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.480 电池系统能量密度（Wh/kg）： 113.39 储能装置种类： 三元镍钴锰酸锂复合材料电池 驱动电机类型： 三相交流电动机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 90/4000/1200 储能装置总储电量（kWh）： 89.90 |  |

| 39、成都广通汽车有限公司 广通牌 CAT6100CRBEVT纯电动城市客车 （第8批发布推荐车型） 车辆基本信息 配置ID： NC249274 * 配置ID： NC238456 外廓尺寸长（mm）： 10200 10200 外廓尺寸宽（mm）： 2500 2500 外廓尺寸高（mm）： 3160 3160 总质量（kg）： 14000 14000 整备质量（kg）： 10000,9500 10000,9500 最高车速（km/h）： 69 69 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.229 0.231 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 15.50 15.50,14.80 快充倍率： 5.06 5.06,5.19 储能装置种类： 钛酸锂电池 钛酸锂电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 150/3000/2200 200/3000/2800 储能装置总储电量（kWh）： 70.66 70.66 |  |
| --- | --- |
| 40、成都广通汽车有限公司 广通牌 CAT6680CRBEVT纯电动城市客车 （第8批发布推荐车型） 车辆基本信息 配置ID： NC249248 * 配置ID： NC238416 外廓尺寸长（mm）： 6840 6840 外廓尺寸宽（mm）： 2290 2290 外廓尺寸高（mm）： 3060 3060 总质量（kg）： 9000 9000 整备质量（kg）： 6600,6400 6600,6400 最高车速（km/h）： 69 69 Ekg单位载质量能量消耗量（Wh/km·kg）： 0.212 0.219 电池系统总质量占整车整备质量比例（%）： 10.50 10.50,10.20 快充倍率： 5.05 5.11,5.05 储能装置种类： 钛酸锂电池 钛酸锂电池 驱动电机类型： 永磁同步电机 永磁同步电机 驱动电机峰值功率/转速/转矩（kW /r/min/N.m）： 110/3600/1200 138/2800/730 储能装置总储电量（kWh）： 33.12 33.12 |  |